ÚZEMNÍ PLÁN

STARÉ HOBZÍ

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Územní plán vydalo: | Zastupitelstvo obce Staré Hobzí |
| Datum nabytí účinnosti: |  |
| Pořizovatel: | MěÚ Dačice - odbor stavební úřad | Razítko: |
| Opráv. úřední osoba: | Ing. arch. Jiří Lojka |  |
| Funkce: | samostatný referent |  |
| Podpis: |  |  |

| Projektant: | Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. | Razítko: |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant: | Ing. arch. Alena Palacká |  |
| Podpis: |  |  |

A.	TEXTOVÁ ČÁST

Zastupitelstvo obce Staré Hobzí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydává

ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ HOBZÍ

Seznam částí územního plánu Staré Hobzí:

A. Textová část:

A.I.   Textová část – výrok

A.II.  Textová část – odůvodnění

B. Grafická část (nedílná příloha ÚP):

B.I     GRAFICKÁ ČÁST - VÝROK:

I.1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ					1 : 5 000

I.2	HLAVNÍ VÝKRES 								1 : 5 000

I.3	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ	1 : 5 000

I.4	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - dopravní řešení				1 : 5 000

I.5	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	- zásobování vodou			1 : 5 000

I.6	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	- odkanalizování			1 : 5 000

I.7	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	- zásobování plynem, el. energií, spoje  1 : 5 000

B.II    GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ:

II.1	KOORDINAČNÍ VÝKRES							1 : 5 000

II.2	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU, 		1 : 5 000

ETAPIZACE VÝSTAVBY

II.3	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	                                                             1 : 50 000

A.I.	TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK

A.	Vymezení zastavěného území	4

B.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

B.1.	Koncepce rozvoje území obce	4

B.2.	Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území	5

B.2.1.    Ochrana kulturních a civilizačních hodnot území	5

B.2.2.    Ochrana přírodních hodnot území, ochrana krajinného rázu	8

B.2.3.    Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí	8

C.	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	9

C.1.	Urbanistická koncepce	9

C.2.	Zastavitelné plochy	13

C.3.	Plochy přestavby	16

C.4.	Plochy sídelní zeleně	17

D.	Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umisťování	18

D.1.	Dopravní infrastruktura	18

D.2.	Technická infrastruktura, nakládání s odpady	19

D.3.	Občanské vybavení	23

D.4	Veřejná prostranství	24

E.	Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin.	24

E.1.	Koncepce uspořádání krajiny	24

E.2.	Územní systém ekologické stability	27

E.3.	Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi 	29

E.4.	Rekreace	30

E.5.	Dobývání ložisek nerostných surovin	30

F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), přípustného využití, podmíněně přípustného využití, nepřípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	31

F.1.	       Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	31

F.2.	Navržené zásady prostorového uspořádání a podmínky využití území	42

G.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	44

H.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	45

I.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	..46

J.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.	46

K.	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci	46

L.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	46

M.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných stžaveb, pro které může

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt	46

N.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	46

# A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území obce Staré Hobzí je vymezeno k 31.10.2010 a je vyznačeno ve výkresech:

I.1. Výkres základního členění území					1 : 5 000

I.2. Hlavní výkres							1 : 5 000

Zastavěné území vymezené územním plánem obce z roku 2002 bylo rozšířeno o již zastavěné nebo jinak využité pozemky.

kód obce, ZSJ			název místní části 		počet zastavěných území

547204		154 326 	Staré Hobzí				29

547204		184187		Vnorovice				22

547204		106119		Nové Dvory				1

547204		154318		Nové Hobzí				3

547204		404233		Janov					1

Celkem					56

# B.	ZÁKLADNÍ koncepce ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE jeho HODNOT

## B.1.   KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

##### Hlavní cíle koncepce rozvoje území obce:

Pro udržitelný rozvoj obce (pilířů společnost, hospodářství, prostředí) jsou navrženy podmínky pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, a to s ohledem na udržitelný rozvoj území a zejména udržení kvality životního prostředí:

SPOLEČNOST:       	bohatá historie, obec se rozvíjí v moderní centrum

cíl:	moderní prosperující obec, centrum vzdělání a kultury širšího regionu, atraktivní místo pro rozvoj lidských zdrojů

- návrhem ploch pro bydlení s možností napojení na technickou infrastrukturu, vytvořit podmínky pro rozvoj hlavní funkce – bydlení a tím zajistit stabilizaci společnosti kladným saldem přirozeného popř. migračního demografického potenciálu, zamezení odchodu zejména mladšího obyvatelstva z obce

HOSPODÁŘSTVÍ:	centrum regionu

cíl :	napojení na důležité dopravní koridory kraje a ČR jako předpokladu rozvoje podnikání, stabilizace hospodářství a zvýšení potenciálu obce pro rozvoj pracovních příležitosti

-  návrhem bezkolizního dopravního řešení

- návrhem ploch pro výrobní a podnikatelské aktivity s dostupností i  pro sousední obce

PROSTŘEDÍ:                v malebné krajině Českomoravské vysočiny

cíl :	začlenění obce do širšího regionu cestovního ruchu

- vytvořením podmínek pro rekreaci ve stávajících objektech, agroturistiku, cykloturistiku, chalupaření a drobné služby

-   dořešením systému dopravní obsluhy a technické

infrastruktury (zejména odkanalizování a čištění odpadních vod),  podporou netradičních zdrojů energie

B.2.   KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu hodnot území. Území je vymezeno v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres a výkresu II.1 Koordinační výkres.

### B.2.1.   OCHRANA KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT

Územní plán definuje podmínky pro ochranu kulturních a civilizačních hodnot území:

ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE

Prostory s geniem loci, které jsou upomínkou na historický vývoj obce a které jsou  dokladem zachované urbanistické struktury:

– urbanisticky exponovaný prostor historického jádra obce – zástavba kolem návsi, s původní parcelací a zachovanou půdorysnou strukturou uspořádání zástavby, komplex zámku, kostela a fary, tvořící zelené plíce obce, tj. nejstarší část obce, vyžadující maximální ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot území

– širší území centra obce – zahrnující drobnou uliční síť jižně od návsi a zástavbu kolem hlavního komunikačního tahu silnice II/4086 směr Janov.

podmínky ochrany hodnot:

- veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály hodnoty území

- v případě zástavby proluk po zaniklých objektech je nutno respektovat původní půdorys a zejména uliční čáru. U starší historické zástavby se nedoporučuje při rekonstrukcích použití architektonických prvků, které neodpovídají typu zástavby, bude respektován charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání bude podporovat využití tradičních materiálů

- úprava prostoru návsi bude prováděna v souladu s tradiční zástavbou a místně obvyklou vegetací

ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Prostory, které jsou dokladem historického vzniku původních samostatných obcí, jejich zachované urbanistické struktury:

- urbanisticky exponované prostory center místních části – původní zástavbu kolem návsi, nebo silnice, s původní parcelací a zachovanou půdorysnou strukturou uspořádání zástavby, prostředí vyžadující maximální ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot území.

podmínky ochrany hodnot:

- ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily kulturní hodnoty území. Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí.

- prostor je nezastavitelný novými objekty, v případě zástavby proluk po zaniklých objektech je žádoucí respektovat původní půdorys a zejména uliční čáru. U starší historické zástavby se nedoporučuje při rekonstrukcích použití architektonických prvků, které neodpovídají lokálnímu typu zástavby, bude respektován charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání bude podporovat využití tradičních materiálů.

- úprava prostoru návsi bude prováděna v souladu s tradiční zástavbou a místně obvyklou vegetací

DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY

Architektonické dominanty, které umocňují a komponují prostor, uplatňují se při dálkových pohledech, nebo pouze v pohledech uvnitř sídla. Ve Starém Hobzí se jedná o hlavní dominantu – věž kostela Nanebevzetí P. Marie, uplatňující se v panoramatu obce a objekt zámku, uplatňující se v prostoru návsi. V místních částech jsou dominantami kaple a kříže na návsi, respektive vzrostlá zeleň kolem těchto památek místního významu.

podmínky ochrany hodnot:

- respektovat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru obce a narušit jejich funkci dominanty obce

- respektovat pásmo ochrany prostředí kolem dominanty

VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA

Jedná se o drobné, převážně sakrální stavby (pomníky, kříže, sochy, boží muka, kapličky), které nejsou kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsou významné a jsou dokladem kulturní vyspělosti obce. Jedná se o památky místního významu.

podmínky ochrany hodnot:

- respektovat drobné sakrální stavby

- podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba soliterní zeleně)

- v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny. Úpravami daného území nesmí být narušeny nebo zničeny tyto drobné sakrální stavby ani přístupové komunikace k těmto stavbám.

- jejich přemístění je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby, t.j. jejího působení v sídle nebo krajině

OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI

Jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu. Ve Starém Hobzí jsou to architektonicky cenné stavby a soubory (kostel, fara, zámek), v místních částech se jedná o selské usedlosti, které si zachovaly maximum původních prvků

podmínky ochrany hodnot:

- objekty zachovat, při rekonstrukcích respektovat hmoty a proporce objektů, výškovou hladinu zástavby, půdorysnou stopu, tvar a sklon střech, tvar štítů, proporce okenních a dveřních otvorů, vrat apod.

- při prováděných dosadbách zeleně upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým charakterem do obce patří

Prostorové podmínky ochrany a rozvoje hodnot území:

Pro zachování urbanistických hodnot struktury obce budou respektovány:

- hlavní urbanistické osy území – tvořené sítí hlavních silnic a komunikací

- významné prostory obce – návsi jednotlivých místních částí (Staré Hobzí, Vnorovice, Nové Dvory, Nové Hobzí)

- významné plochy zeleně obce – sídelní zeleň se zvýšenou ochranou – zámecký park, farská zahrada,  zeleň návsí místních částí

- průhledy na přírodní a civilizační dominanty – hlavní dominantu, věž kostela ve Starém Hobzí

- harmonie prostředí s osídlením – prostředí vytváří základní krajinný rámec – lesy, krajinná zeleň, břehové porosty podél toků a jejich prolínání do zástavby

- venkovský charakter místních částí

- charakter přírodních horizontů obce – nesmí se odlesnit, nebo trvale vykácet vzrostlá zeleň

- přírodní dominanty – výrazné vrcholy a zalesněné hřebeny, obnova původních rozhleden je možná, podmíněně přípustná je výstavba nových rozhleden za podmínky, že nedojde k výraznému narušení působení přírodních dominant, nebudou odlesňovány

- působení pozitivních civilizačních dominant v obrazu obce – potlačení působení rušivých dominant (komíny, výrobní objekty, zemědělské farmy)

- průhledy z vnitřního prostoru obce do krajiny

- rozhledy z významných vyhlídkových bodů a scénických cest

- významné linie v obci – řeka Moravská Dyje, hlavní ulice, cyklotrasy

- plochy ekologicky hodnotné – pro zachování ekologické stability, zahrádkářské lokality v těsné návaznosti na osídlení

- kvalita veřejných prostranství a významných ploch zeleně – především v území s předpokladem sociálních kontaktů – zastávky autobusu, návsi, parky

- pohoda bydlení – především ochrana proti nadměrnému hluku a imisím z dopravy

- podmínky pro nemotorovou dopravu – cyklisty a pěší provoz

Pro změny využití území a přestavbu budou pro rozvoj hodnot respektovány podmínky:

- nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci z důvodu ochrany obrazu obce (pokud je navržena v podmínkách využití území), u stávající zástavby zohlednit výškovou zonaci okolí

- přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientovaná nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním

- není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů mimo uliční čáru bez přímého přístupu ze stávajícího nebo navrženého veřejného prostranství územním plánem, územní studií nebo regulačním plánem

- všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny zelení, rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací

- plošný rozvoj místních částí omezit s ohledem na možnost narušení původní urbanistické struktury, v místních částech přízemní zástavba domů se sedlovými střechami, návaznost na prostorovou a objemovou skladbu, měřítko, funkci a charakter místního prostředí

- u hlavních dopravních komunikací preferovat umístění dějů, činností a zařízení nevyžadující zvýšenou ochranu proti hluku, např. občanské vybavení komerční, služby, smíšené funkce apod.

- realizovat výstavbu rybníků a vodních nádrží jako protipovodňová a protierozní opatření v plochách intenzivně zemědělsky využívaných

- při realizaci zastavitelných ploch zohlednit přírodní podmínky území (terén)

### B.2.2.   OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU

Územní plán definuje podmínky pro ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu:.

PŘÍRODNÍ HODNOTY A KRAJINNÝ RÁZ

Jedná se o souhrn přírodních prvků, které vytváří charakteristické prostředí, ve kterém se obec nachází.

podmínky ochrany hodnot:

- rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochranou základního krajinného rámce tvořeného lesy a krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních plocha toků…) včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně a koordinaci s územním systémem ekologické stability

- neměnit charakter přírodních horizontů

- neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy, hřebeny apod., obnova původních rozhleden (příp. sakrálních staveb ) je možná, podmíněně přípustná je výstavba nových rozhleden za podmínky, že nedojde k výraznému narušení působení těchto dominant

podmínky ochrany hodnot:

- respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické infrastruktury

- realizovat navržená protierozní a protipovodňová opatření

### B.2.3.   OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Územní plán definuje podmínky pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí:

- hranice negativního vlivu hluku z dopravy – podél silnic II. třídy je navržena hranice negativního vlivu hluku pro okolní území. Na silnicích III. třídy vzhledem k velmi nízkým zátěžím není hranice hluku stanovena.

silnice II/152  (60dB - den):

- Staré Hobzí – Jemnice – 7,5 m

- Staré Hobzí – Slavonice – 17,7 m

- v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor)

- navrhovaný způsob rozdílného využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových izofon, může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. Například, v ploše zatížené hlukem je možné bydlení a dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) pokud se prokáže, že hluková zátěž je odstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku.

- hranice negativního vlivu znečištění ovzduší

hranice negativního vlivu zemědělských areálů – respektovat stávající pásma hygienické ochrany okolo zemědělských areálů, kde byla vyhlášena hranice negativního vlivu pro území, které je ovlivňováno (např. hlukem, zápachem):

Vnorovice – OP zemědělské farmy – dle grafického podkladu

Nové Dvory – OP ZD – 95 m z emisního středu

Staré Hobzí – OP ZD – 168 m z emisního středu

Veselíčko – OP – 85 m z emisního středu

- v těchto plochách, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) a dalšími negativními vlivy na životní prostředí

- chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích látek, rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo

riziko negativních vlivů z provozu - jedná se o provozy u nichž není v grafické části vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se ve stávajících a navržených plochách výroby (VP, VZ a VS), plochách sportu a v plochách technické infrastruktury. Negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb.

Při umisťování staveb pro bydlení do ploch v blízkosti stávajících ploch výroby a sportu, musí být vyhodnocena hluková zátěž území z provozu na těchto plochách a stavby pro bydlení smí být umístěny pouze do území, ve kterém jsou dodrženy hygienické limity hluku (zejména v chráněném venkovním prostoru umisťovaných staveb), popřípadě musí být zajištěno protihlukovým opatřením pro celé území dodržení těchto limitů.

- hranice pásem ochrany prostředí

- respektovat stávající a navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV – v tomto pásmu nesmí být umisťovány stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a rekreaci

- respektovat stávající pásmo ochrany prostředí veřejných pohřebišť – v tomto pásmu nesmí být umisťovány stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit pietu místa

# C.  urbanistická koncepce, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH   PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

V rámci územního plánu je navržena urbanistická koncepce, jsou vymezeny zastavitelné plochy, plochy přestavby a systém sídelní zeleně. Území je vymezeno v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

## C.1.   URBANISTICKÁ KONCEPCE

A.    Strategie rozvoje:

- Pro úspěšný rozvoj obce Staré Hobzí je třeba sladit možnosti územně technické s potřebami občanů a podnikatelských subjektů. K tomuto účelu budou sloužit podmínky využití území obsažené v územním plánu. Základní podmínkou výraznějšího rozvoje obce je vyřešení otázky dostupných pracovních příležitostí v regionu, pro zajištění odpovídajícího stupně životní úrovně, dostupnosti vzdělání, zajištění nezbytné technické infrastruktury. V odlehlých místních částech je to především otázka zásobení vodou a odkanalizování, pro stabilizaci zejména mladých rodin.

B.    Organizace obce:

- Obec Staré Hobzí se svými místními částmi tvoří ucelené enklávy osídlení v krajině. Samostatné odtržené části tvoří chatové a rekreační lokality situované převážně podél řeky, kde využívají rozsáhlého rekreačního potenciálu. Odlehlé samoty, hájovny a bývalá  střediska živočišné výroby jsou určena k postupnému zániku nebo transformaci.

- Cílem návrhu ÚP je rozšiřovat sídelní útvar a jeho místní části kompaktně, v návaznosti na stávající plochy a nezakládat ve volné krajině další roztroušenou zástavbu.

- Pokud jsou zde navrženy  prvky nadmístního významu (koridor pro VTL a STL plynovod,  vodovod apod.) jsou vedeny tak, aby co nejméně rozdělovaly stávající pozemky a co nejméně narušovaly chráněné přírodní prvky (VKP), rybníky a výrazné prvky zeleně.

C.    Urbanistická koncepce:

Urbanistická koncepce vychází ze stávající funkční a prostorové struktury obce. Navržená koncepce preferuje funkci bydlení a zachování maxima přírodních hodnot území. V případě Starého Hobzí, kde se uvažuje pouze s mírným nárůstem trvale bydlících obyvatel je nutno počítat s rostoucím zájmem o rekreační bydlení ze strany obyvatel větších měst, což se odrazí v celkových nárocích na bydlení, neboť část stávajícího bytového fondu (nejstarších chalup) přechází často do kategorie individuální rekreace. Nároky na plochy pro bydlení ovlivňuje rovněž výhledová obložnost bytů 2,7 obyvatel/byt. Proto jsou navrženy plochy pro bydlení v maximální možné míře, kterou umožňují limity využití území.

Výchozím hlediskem a cílem  řešení urbanistické koncepce je zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele obce. Základní koncepce určuje zásady uspořádání území a limity jeho využití.

- obec Staré Hobzí s místními částmi  Vnorovice, Nové Dvory, Nové Hobzí a lokalitou Janov bude rozvíjena formou samostatných sídelních celků; ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty a nebudou zde povolovány nové stavby, s výjimkou dostavby a přestavby stávajících lokalit

- je nutno udržovat a rozvíjet identitu obce a její venkovský charakter

- je třeba respektovat stávající návsi jako historická jádra místních částí obce a přednostně do nich  umisťovat významnější zařízení občanské vybavenosti

- rozvoj obytných zón je navrhován:

Staré Hobzí	- převážná část obytné zástavby je navržena v severní a severovýchodní části

Vnorovice	- trať Za humny

Nové Dvory	- východní část

- jako nezbytnou součást bydlení v obci rozvíjí urbanistická koncepce funkci občanského vybavení, která odpovídá poloze a významu sídla (středisko vyššího stupně pro okolní drobná sídla, prosperující zemědělské družstvo). Centrum občanského vybavení tvoří náves, které dominuje budova zámku, která již v minulosti hrála významnou roli v kulturním a společenském životě obce. Stejně tak je nutno chápat její budoucí význam, a tomu přizpůsobit její funkční využití. Koncepce zdůrazňuje nutnost posílení centra obce – jako prostoru pro shromažďování a pobyt lidí v parkově upraveném prostoru, ve kterém je třeba doplnit dosud chybějící občanskou vybavenost (např. kulturní, obchodní atd.).

- pokud se bude rozšiřovat výroba, měla by být ekologicky nezávadná, spíše se zde budou rozvíjet některé výrobní služby, které je nutno soustřeďovat do blízkosti zemědělského střediska na západním okraji obce, kde jsou navrženy nové plochy navazující na stávající zařízení. Některé nezávadné činnosti lze umisťovat i v obytných plochách, za předpokladu zajištění obytné pohody.

- výrobní zóna se bude rozvíjet:

Staré Hobzí	- v návaznosti na stávající zemědělské středisko

Vnorovice	- podél horní cesty

Nové Dvory	- v severní části

- potřebu ploch pro sport a rekreaci je nutno řešit v návaznosti na školu a v jižní části Starého Hobzí, navrženy jsou plochy pro sport i v ostatních částech, Vnorovicích a Nových Dvorech. Pro individuální rekreaci chatovou jsou ideální podmínky podél řeky Moravské Dyje, kde se rekreační funkce dostává do rozporu s ochranou krajiny. Proto je nutné se omezit pouze na dostavbu stávajících lokalit.

- zachování vysoké kvality přírodních hodnot území a životního prostředí patří k základní prioritě urbanistické koncepce a k tomu slouží navržená opatření v krajině. K základním patří důsledné likvidování odpadních vod (kanalizace a čistírny odpadních vod) a navržený územní systém ekologické stability a interakčních prvků podél komunikací a polních cest.

- propustnost území je zajištěna mj. navrženými cyklistickými stezkami, které jsou vedeny po stávajících silnicích a polních cestách

##### Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití:

- Plochy bydlení

Rozvoj ploch bydlení je směrován převážně do východní a severovýchodní části a do menších lokalit na okrajích zástavby Starého Hobzí. Ve Starém Hobzí  předpokládáme větší rozvoj než v místních částech, kde navrhujeme možnosti výstavby v omezené míře:

- Staré Hobzí – lokality jsou navrženy převážně pro bydlení v rodinných domech, na východním a severovýchodním okraji zástavby, lokalita Z3 umožňuje výstavbu rodinných i bytových domů

- Plochy smíšené obytné

Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro občanské vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch a zemědělskou činnost v místních částech. Rozvoj ploch smíšených obytných ploch je situován do lokalit podél zatížených dopravních tahů a ploch, sousedících s výrobní a smíšenou výrobní funkcí. Plochy smíšené obytné jsou vymezeny zejména v místních částech:

- Vnorovice – lokality jsou navrženy pro smíšené obytné území na severním a západním okraji zástavby

- Nové Dvory – lokality jsou navrženy pro smíšené obytné území na východním okraji zástavby

- Nové Hobzí – lokalita smíšeného obytného území je navržena na jihovýchodním okraji zástavby

- Plochy rekreace

Plochy rekreace jsou stabilizovány, navrženo je menší rozšíření lokalit u Splavu ve Vnorovicích a u Zámečku ve Starém Hobzí.

- Plochy občanského vybavení

Hlavní rozvojová plocha je navržena formou přestavby jižního konce návsi ve Starém Hobzí pro funkci komerční občanské vybavenosti. S rezervou pro budoucí využití ke kulturním, společenským a jiným zájmovým účelům se počítá v budově zámku a parku, který k zámku přiléhá. Dostačující rozvojové možnosti poskytují stávající zařízení a plochy smíšené obytné.

- Plochy sportu

Pro posílení stávající sportovně rekreační zóny je navržena plocha pro sportovní areál s fotbalovým hřištěm u základní školy a plocha pro lyžování na Strážném kopci.  V Nových Dvorech je navržena plocha u silnice na protější straně areálu bývalého ZD.

- Plochy veřejných prostranství – jsou navrženy formou uličních prostorů pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou

- Plochy sídelní zeleně – jsou navrženy jako plochy parkově upravené, plochy s rekreační funkcí – převážná část ploch je navržena na jižním okraji zástavby Starého Hobzí a plochy zeleně s funkcí izolační, kde je jejich funkcí ochránit zástavbu před nepříznivými vlivy na životní prostředí.

- Plochy výroby a skladování

Rozvoj výrobních ploch je jedním z nejdůležitějších faktorů udržitelného rozvoje a je soustředěn do dvou průmyslových zón:

- průmyslová zóna Staré Hobzí, která rozšiřuje stávající plochy kolem zemědělského střediska

- průmyslová zóna Vnorovice, která rozšiřuje stávající plochy na severním okraji zástavby

- výrobní plocha v Nových Dvorech

- Plochy dopravní infrastruktury

Jsou navrženy pro řešení zejména vnějších dopravních vztahů, úpravy hlavních silnic, procházejících zastavěným územím (silnice II/152 a III/4086)

- Plochy technické infrastruktury

Rozvoj technické infrastruktury sleduje dobudování základní technické infrastruktury především v místních částech, s cílem odstranění hlavního deficitu, jako je napojení na veřejný vodovod, odkanalizování včetně čištění odpadních vod a plynofikaci.

C.2.   ZASTAVITELNÉ PLOCHY

| ozn. plochy | katastrální území | způsob využití plochy | doplňující podmínky využití území |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Staré Hobzí | BR – bydlení individuální v rodinných domech | obsluha území – ze stávající silnice II/152, napojení na stávající vodovod podél silnice II/152 a navržené inženýrské sítě v zeleném pásu podél silnice II/152 respektovat podmínky území zásadního významu pro charakter obce výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z2 | Staré Hobzí | BR – bydlení individuální v rodinných domech | obsluha území – ze stávající silnice II/152 s z navržených obslužných komunikací v rámci řešení lokality, napojením na stávající vodovod a navržené inženýrské sítě v zeleném pásu podél silnice II/152 nutná přeložka nadzemního vedení vn el. energie respektovat koridor přeložky el. vedení vn respektovat podmínky OP dálkového kabelu výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z3 | Staré Hobzí | BR – bydlení individuální v rodinných domech BD – bydlení hromadné v bytových domech | obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a inž. sítí respektovat podmínky OP vodovodních řadů, procházejících lokalitou výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví a nízkopodlažní bytové domy max. 2. NP v návaznosti na stávající bytový dům na západním okraji lokality |
| Z4 | Staré Hobzí | BR – bydlení individuální v rodinných domech | obsluha území – ze stávajících obslužných komunikací a veřejného prostranství a inženýrských sítí umožnit pěší propojení se stávající zástavbou výšková hladina zástavby – přízemní rodinný dům s možností využití podkroví |
| Z5 | Staré Hobzí | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – ze stávajícího veřejného prostranství a inž. sítí respektovat podmínky OP lesa 50m od hranice lesa výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z6, Z6a, Z6b, Z6c | Vnorovice | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a inž. sítí respektovat OP silnice III/4086, interakční prvek podél silnice III/4086 a cyklistickou stezku výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z7 | Vnorovice | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a inž. sítí výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z8 | Nové Dvory | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – ze stávajícího a navrženého veřejného prostranství a inženýrských sítí respektovat přeložku nadzemního vedení vn výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z9 | Nové Dvory | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a inž. sítí respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn respektovat navržené OP čistírny odpadních vod výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z10 |  |  | lokalita není obsazena |
| Z11 | Nové Hobzí | SO – plochy smíšené obytné | obsluha území – ze stávající silnice III/40924 a navržené kanalizace. Zásobování vodou je z lokálních zdrojů. respektovat podmínky OP silnice III/40924 a izolační zeleň podél silnice výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| Z12 | Staré Hobzí | RR – plochy rekreace individuální | obsluha území – ze stávající účelové komunikace obsluha území inženýrskými sítěmi není řešena respektovat podmínky ochrany PUPFL, jedná se o rekreační objekty na lesní půdě respektovat podmínky ochrany přírody respektovat podmínky záplavového území výšková hladina zástavby – přízemní rekreační objekty s možností podkroví (plocha rekreačního objektu do 50m2) |
| Z13 | Vnorovice | RR – plochy rekreace individuální | obsluha území – ze stávající účelové komunikace obsluha území inženýrskými sítěmi není řešena respektovat podmínky ochrany PUPFL, jedná se o rekreační objekty na lesní půdě respektovat podmínky ochrany přírody výšková hladina zástavby – přízemní rekreační objekty s možností podkroví (plocha rekreačního objektu do 80m2) |
| Z14 | Staré Hobzí | OS – občanské vybavení , tělovýchova a sport | obsluha území – ze stávajících komunikací a inženýrských sítí respektovat přeložku nadzemního vedení vn el. energie respektovat OP silnice III/4086 výšková hladina zástavby – přízemní objekty pro nejnutnější zázemí sportovního areálu |
| Z15 | Staré Hobzí | OS – občanské vybavení , tělovýchova a sport | obsluha území – ze stávajících komunikací, obsluha plochy inženýrskými sítěmi není řešena výšková hladina zástavby – je zde vyloučena možnost zastavění plochy, s výjimkou objektů bezprostředně souvisejících s provozem lyžařského areálu |
| Z16 | Nové Dvory | OS – občanské vybavení , tělovýchova a sport | obsluha území – ze stávající silnice III/4088 a navržených inženýrských sítí respektovat OP lesa 50m od hranice lesa respektovat OP silnice III/4088 respektovat OP zemědělského areálu výšková hladina zástavby – nepředpokládá se zde výstavba nadzemních objektů |
| Z17 | Staré Hobzí | U/v – veřejné prostranství | obslužná místní komunikace pro lokalitu Z3 kromě navržených inženýrských sítí respektovat stávající vodovod |
| Z18 | Vnorovice | U/v – veřejné prostranství | obslužná místní komunikace pro lokalitu Z6 |
| Z19 | Vnorovice | U/v – veřejné prostranství | obslužná místní komunikace pro lokalitu Z7 |
| Z20 | Nové Dvory | U/v – veřejné prostranství | obslužná místní komunikace pro lokalitu Z8 a Z9 |
| Z21 | Nové Dvory | U/v – veřejné prostranství | pěší propojení cesty kolem rybníka a rozšíření obslužné místní komunikace na východním konci návsi respektovat nadzemní vedení vn el. energie vč. OP |
| Z22 | Nové Hobzí | U/v – veřejné prostranství | prodloužení obslužné místní komunikace včetně nového mostu |
| Z23 | Staré Hobzí | ZP – zeleň veřejná | plocha pro umístění odpočivadla pro cyklisty a místo výhledů do krajiny a na panorama obce respektovat stávající vodovod, dálkový kabel a OP silnice II.tř. |
| Z24 | Staré Hobzí | ZR – zeleň rekreační | plocha na nejvyšším místě severně od zástavby Starého Hobzí, kromě estetického působení má plnit funkci izolační zeleně a sloužit pro relaxaci a odpočinek |
| Z25 | Staré Hobzí | ZR – zeleň rekreační | plocha pro umístění menšího dětského hřiště |
| Z26 | Staré Hobzí | ZR – zeleň rekreační | plocha pro rekreační aktivity ve volné přírodě, golfové hřiště respektovat OP silnice III.tř a stávající vodovodní řady |
| Z27 | Staré Hobzí | ZR – zeleň rekreační | plocha pro volné rekreační aktivity, umístění menšího dětského hřiště, hřiště fitness |
| Z28 | Staré Hobzí | ZR – zeleň rekreační | plocha pro relaxaci a odpočinek respektovat ochranu vodních zdrojů |
| Z29 | Staré Hobzí | ZO – zeleň izolační | lokalita podél silnice II/152 – prostor pro koridor inženýrských sítí |
| Z30 | Staré Hobzí | ZO – zeleň izolační | lokalita podél silnice II/152 – prostor pro koridor inženýrských sítí |
| Z31 | Staré Hobzí | ZO – zeleň izolační | lokalita podél silnice II/152 – prostor pro koridor inženýrských sítí respektovat podmínky území zásadního významu pro charakter obce |
| Z32 | Staré Hobzí | ZO – zeleň izolační | lokalita podél silnice II/152 – prostor pro koridor inženýrských sítí |
| Z33 | Staré Hobzí | ZO – zeleň izolační | plocha mezi silnicí a navrženou plochou VZ respektovat interakční prvek podél silnice |
| Z34 | Nové Dvory | ZO – zeleň izolační | plocha byla přehodnocena a převedena do ploch SX 15 |
| Z35 | Nové Dvory | ZO – zeleň izolační | plocha byla přehodnocena a převedena do ploch SX 16 |
| Z36 | Nové Hobzí | ZO – zeleň izolační | plocha podél silnice III.tř. bude plnit funkci izolační a protipovodňovou ochranu |
| Z37 | Staré Hobzí | VZ – zemědělská výroba | obsluha území – ze stávajících komunikací, technická infrastruktura je řešena lokálně respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz. Ochrana melioračních zařízení respektovat OP lesa 50m od hranice lesa výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z38 | Staré Hobzí | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze stávající silnice II/152 a navržených inž. sítí vedených v zeleném pásu podél silnice výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z39 | Staré Hobzí | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze stávajících komunikací a navržených inž. sítí respektovat podmínky OP hřbitova výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z40 | Staré Hobzí | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navržených inženýrských sítí respektovat přeložku nadzemního vedení el. energie a koridor pro inženýrské sítě výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z41 | Staré Hobzí | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze stávajících komunikací a inženýrských sítí výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z42 | Vnorovice | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze stávajících komunikací a navržených inženýrských sítí respektovat trasu nadzemního vedení vn a ochranné pásmo respektovat OP lesa 50m od hranice lesa výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z43 | Nové Dvory | VS – drobná průmyslová výroba, služby | obsluha území – ze silnice III/4088 a stávajících inž. sítí respektovat OP silnice III. tř respektovat přeložku nadzemního vedení vn el. energie výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| Z44 | Staré Hobzí | DS/v – doprava | úprava trasy (napřímení a výškové vyrovnání) silnice II/152 souběžně s trasou řešit koridory inženýrských sítí |
| Z45 | Staré Hobzí | DS/v – doprava | úprava trasy (napřímení a výškové vyrovnání) silnice III/4086 |
| Z46 |  |  | lokalita není obsazena |
| Z47 | Vnorovice | DP/v – parkoviště | parkoviště na návsi |
| Z48 | Nové Dvory | DP/v – parkoviště | parkoviště na návsi |
| Z49 | Staré Hobzí | DU/v - účelová komunikace | účelová komunikace k biologickým nádržím ČOV respektovat podmínky ÚSES |
| Z50 | Staré Hobzí | DU/v – účelová komunikace | účelová komunikace u skládky pod Strážným kopcem |
| Z51 | Nové Hobzí | DU/v – účelová komunikace | účelová komunikace, propojující Nové Hobzí s obcemi sousedního katastru |
| Z52 | Staré Hobzí | TI – technická infrastruktura | rozšíření ČOV |
| Z53 | Nové Hobzí | TI – technická infrastruktura | plocha pro ČOV respektovat podmínky záplavového území |
| Z54 | Staré Hobzí | TO – skládky | skládka inertního odpadu |
| Z55 | Staré Hobzí | TO – skládky | plocha sběrného dvora pro třídění odpadu z domácností respektovat přeložku nadzemního vedení vn a koridor inženýrských sítí |
| Z56 | Staré Hobzí | TO – skládky | skládka inertního odpadu respektovat OP vodních zdrojů a vodovodních řadů |
| Z57 | Staré Hobzí | NB/v – vodní nádrže | biologická dočišťovací nádrž ČOV respektovat podmínky ÚSES |
| Z58 | Staré Hobzí | NB/v – vodní nádrže | biologická dočišťovací nádrž ČOV respektovat podmínky ÚSES |
| Z59 | Vnorovice | NB/v – vodní nádrže | biologická dočišťovací nádrž ČOV respektovat podmínky ÚSES |
| Z60 | Nové Dvory | NB/v – vodní nádrže | biologická dočišťovací nádrž ČOV |

Pozn. V souvislosti s vyřazením některých lokalit přečíslování nebude provedeno.

### C.3.   Plochy přestavbY

| Ozn. Plochy | katastrální území | způsob využití plochy | další podmínky využití území |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Staré Hobzí | SO – smíšené plochy obytné | obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí respektovat podmínky OP hřbitova výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| P2 | Staré Hobzí | SO – smíšené plochy obytné | obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí výšková hladina zástavby – přízemní rodinné domy s možností využití podkroví |
| P3 | Staré Hobzí | OK – občanské vybavení komerční | obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí respektovat podmínky území zásadního významu pro charakter obce výšková hladina zástavby – přízemní s možností využití podkroví |
| P4 | Staré Hobzí | DS/v – doprava | úprava oblouku silnice v jižní části návsi, řeší stávající dopravní závadu v souvislosti s přestavbou nároží (lokalita P3) respektovat podmínky území zásadního významu pro charakter obce |
| P5 | Staré Hobzí | U/v – veřejné prostranství | řešit chodník podél silnice v jižní části návsi respektovat podmínky území zásadního významu pro charakter obce |

## C.4.	  PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Plochy a návrh koncepce sídelní zeleně jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

Plochy zeleně uvnitř zastavěného území a v návaznosti na něj byly v rámci ÚP zařazeny do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – Z.

Zásady pro rozvoj sídelní zeleně:

- parky a historické zahrady - ZP

  - respektovat stabilizované plochy veřejné zeleně (zámecký park), nová plocha je navržena jako odpočívka pro cyklisty ve východní části Starého Hobzí

  - plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných

- zeleň s rekreační funkcí – ZR

  - nové plochy jsou navrženy především v jižní části zástavby Starého Hobzí (plocha pro golfové hřiště) a dále na severním a jižním konci zástavby pro možnost relaxace a sportovně rekreačního vyžití obyvatelstva

- zeleň ostatní a izolační – ZO

  - jsou navrženy nové plochy převážně ve vazbě na plochy bydlení a plochy smíšené obytné - odclonění obytné zástavby od případných negativních vlivů z výroby, dopravní infrastruktury

  - podmínky využití území umožňují realizaci izolační a kompoziční zeleně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití (plochy výroby, dopravní a technické infrastruktury atd.)

# D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNEK PRO

# jEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

## D.1.	   DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Plochy a návrh koncepce dopravy jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresu I.4 Dopravní infrastruktura a I.2 Hlavní výkres.

Koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spočívá ve:

- směrových a výškových úpravách silnic II/152 a III/4086, které prochází středem zastavěného území obce Staré Hobzí, mimo zastavěné území zůstávají silnice ve svých stávajících trasách beze změny

### D.1.1.   Silniční doprava

##### Silnice:

- respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury – DS

- respektovat plochy dopravní infrastruktury – DS (silniční doprava), navržené pro průchod hlavních komunikací řešeným územím:

- DS (Z44) – plocha pro úpravu silnice II/152 – směrové a výškové napřímení stávající trasy.

- DS (Z45) – plocha pro úpravu silnice IIII4086 – směrové a výškové napřímení stávající trasy

- respektovat návrh nového mostu v Novém Hobzí přes Moravskou Dyji DS (Z22)

##### Místní komunikace:

- respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – U; jedná se o místní obslužné komunikace a komunikace charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových ploch

### D.1.2.   Nemotorová doprava

- respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – U; náměstí, návsi, pěší trasy

- respektovat značené stávající turistické trasy a cyklotrasy

- respektovat navržené cyklotrasy

- respektovat plochy dopravní infrastruktury navržené pro průchod cyklostezek a vymezené tak, aby propojily sousední obce a navázaly na značené trasy nebo navržené cyklotrasy

### D.1.3.   Hospodářská doprava

##### Účelové komunikace:

- respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury – DU

- respektovat plochy dopravní infrastruktury – DU (účelové komunikace), navržené pro obsluhu rozvojových lokalit, pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky a pro průchod cyklostezek:

- DU (Z49) k biologickým nádržím ČOV Staré Hobzí

- DU (Z50) ke skládce odpadu Staré Hobzí

- DU (Z51) propojení od Nového Hobzí směrem na západ

- účelové komunikace řešit dle platných předpisů

### D.1.4.   Veřejná doprava

- zachovat stávající koncepci veřejné dopravy - zajištěné autobusovými linkami

- respektovat stávající zastávky veřejné dopravy

### D.1.5.   Letecká doprava

- není navržena

### D.1.6.   Vodní doprava

- není navržena

### D.1.7.   Statická doprava

- respektovat navržené plochy dopravní infrastruktury – DP (doprava v klidu):

- DP (Z47) – plocha pro parkoviště v centru Vnorovic

- DP (Z48) – plocha pro parkoviště v centru Nových Dvorů

- plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí (související dopravní infrastruktura).

- v řešeném území  budou chybějící parkovací stání a řadové garáže navrhovány podle potřeby na stupeň automobilizace 1: 2,5

- nepřípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v plochách pro bydlení

- při hromadné výstavbě nových bytů se vyžaduje vybudování minimálně jednoho odstavného stání na jeden byt

### D.1.8.   Dopravní zařízení

- nejsou navrženy

D.2.   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Plochy, koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresech I.5 Technická infrastruktura – zásobování vodou, I.6 Technická infrastruktura – odkanalizování, I.7 Technická infrastruktura – zásobování plynem, el. energií, spoje a I.2 Hlavní výkres.

- respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání koridorů

- inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další průběh sítí v rozvojových plochách bude řešen následnou dokumentací

- dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku

### D.2.1.   koridory pro technickOU infrastrukturU

Zásady pro využití území koridorů:

- Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim.

- Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území.

Podmínky pro využití území koridorů:

Přípustné využití

- činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES

- nutné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

Nepřípustné využití

- v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

- není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu:

TK 1	koridor pro nadzemní vedení vn Staré Hobzí - Janov

TK 2	koridor pro nadzemní vedení vn – přeložka Nové Dvory

TK 3	koridor pro nadzemní vedení vn – posílení Staré Hobzí východ

TK 4	koridor pro nadzemní vedení vn – přeložka Staré Hobzí západ

TK 5	koridor pro podzemní vedení vn – kabelizace Staré Hobzí

TK 6	koridor pro nadzemní vedení vn – posílení Vnorovice

TK 7	koridor pro STL plynovod – Vnorovice

TK 8	koridor pro vodovod – Nové Dvory

TK 9	koridor pro vodovod – Vnorovice

TK 10	koridor pro kanalizaci – Vnorovice

TK 11	koridor pro kanalizaci – Nové Dvory

TK 12	koridor pro kanalizaci – Staré Hobzí

TK 13	koridor pro kanalizaci – Nové Hobzí

KT 14	koridor pro vodovod, kanalizaci, plynovod – Staré Hobzí

### D.2.2.   Vodní hospodářství

#### D.2.2.1. Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou Starého Hobzí je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování pitnou vodou bude zachován. Staré Hobzí bude i nadále zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu.

- rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v maximální možné míře zaokruhovány

Místní části:

- Nové Dvory - systém stabilizovaný – místní studny; dle ZUR Jihočeského kraje je navržen koridor (V26) pro napojení na systém Starého Hobzí

- Vnorovice - systém stabilizovaný – místní studny; dle ZUR Jihočeského kraje je navržen koridor (V26) pro napojení na systém Starého Hobzí

- Nové Hobzí - systém stabilizovaný – místní studny

- Janov - systém stabilizovaný – místní vodovod, vlastní studny

#### D.2.2.2.  Odkanalizování a čištění odpadních vod

Koncepce odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizována. Stávající systém odkanalizování zůstane zachován. Staré Hobzí bude i nadále odkanalizováno na stávající obecní ČOV.

- je navrženo rozšíření stávajícího areálu ČOV

- u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

- kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- respektovat podmínky pásma ochrany prostředí kolem ČOV

Místní části:

Nové Dvory - systém odkanalizování je nevyhovující

- je navržena splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod

- u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

- kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- respektovat podmínky pásma ochrany prostředí kolem ČOV

Vnorovice - systém odkanalizování je nevyhovující

- je navržena splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod

- u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

- kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- respektovat podmínky pásma ochrany prostředí kolem ČOV

Nové Hobzí - systém odkanalizování je nevyhovující

- je navržena splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod

- u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

- kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- respektovat podmínky pásma ochrany prostředí kolem ČOV

Janov - systém odkanalizování je stabilizovaný – lokální ČOV, jímka na vyvážení

#### D.2.2.3.  Vodní toky a nádrže

#### Vodní toky

Koncepce rozvoje:

Nejsou navrhovány úpravy vodních toků, předpokládá se pouze běžná údržba.

##### Vodní nádrže, rybníky

Území je z hlediska vodních ploch stabilizováno.

- jsou navrženy nové vodní plochy

D.2.3.	Energetika

#### D.2.3.1.  Zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování el. energií bude zachován. Staré Hobzí bude i nadále zásobováno ze stávající rozvodny Dačice.

Koncepce rozvoje:

- pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic( v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné

- u lokalit Z40 a Z55 (Staré Hobzí) je navržena přeložka nadzemního vedení vn

- u lokalit Z8 a Z43 (Nové Dvory) je navržena přeložka nadzemního vedení vn

- ve východní části Starého Hobzí je navrženo posílení stávající distribuce – je navrženo nové nadzemní vedení vn zakončené sloupovou trafostanicí

- ve Vnorovicích je navrženo posílení stávající distribuce – je navrženo nové nadzemní vedení vn zakončené sloupovou trafostanicí

- v Janově je navrženo posílení stávající distribuce – je navrženo nové nadzemní vedení vn zakončené sloupovou trafostanicí

- ve Starém Hobzí je navržena kabelizace stávajícího nadzemního vedení vn

- kabelové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

#### D.2.3.2.  Zásobování plynem

Koncepce zásobování plynem Starého Hobzí je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování plynem bude zachován. Staré Hobzí bude i nadále zásobováno plynem ze stávajícího STL plynovodu.

Koncepce rozvoje:

- je navržena plynofikace Vnorovic

- STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

#### D.2.3.3.  Zásobování teplem

Koncepce zásobování teplem Starého Hobzí je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování teplem bude i nadále v převážné míře využívat zemní plyn.

Koncepce rozvoje:

- je navržena plynofikace Vnorovic

- lokálně lze využívat alternativní zdroje

### D.2.4.   Telekomunikace, radiokomunikace

#### D.2.4.1.  Pošta a telekomunikace

Koncepce rozvoje:

- území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy

- telekomunikace jsou stabilizované

#### D.2.4.2.  Radiokomunikace

Koncepce rozvoje:

- radiokomunikace jsou stabilizované

- v případě rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt

D.2.5.   NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Komunální odpad

Provoz obecní skládky ve Starém Hobzí byl ukončen. V tomto prostoru je navržena směrová úprava státní silnice III/4086 Janov, neboť v tomto úseku má velmi nepříznivý průběh (ostře lomená zatáčka).

Bezprostřední okolí komunikace je navrženo k zatravnění a osázení vzrostlou zelení. Zrekultivované plochy je možné přičlenit k zemědělskému půdnímu fondu. K rekultivaci je rovněž navržena plocha ve Vnorovicích. Nově navržené plochy pro ukládání inertního odpadu jsou navrženy ve Starém Hobzí v lokalitách „bývalá cihelna“ a „Strážný vrch“.

Pravidelný odvoz tuhého domovního odpadu je zajištěn a provozován odbornou firmou.

Součástí novodobé koncepce likvidace velkoobjemového tuhého domovního odpadu jsou sběrné separační dvory, které předpokládají třídění odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Pro obec  Staré Hobzí funguje tato plocha před hřbitovem. V územním plánu je navržena nová plocha pro toto zařízení jako součást  plochy pro podnikatelské aktivity a služby, na západním okraji obce v jižní části, pod areálem zemědělského družstva.

Odpady ostatní a nebezpečné odpady

Tento druh odpadu bude i nadále likvidován mimo řešené území.

Podmínky pro nakládání s odpady:

- respektovat stávající sběrné dvory

- možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách technické infrastruktury dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných

- plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) se připouštějí v plochách jako související technická (příp. veřejná) infrastruktura

- nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem je nutno řešit samostatnou studií, která vytipuje vhodnou lokalitu pro případné umístění kompostárny nebo bioplynové stanice; územní plán takovou plochu nenavrhuje.

## D.3.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plochy a návrh koncepce rozvoje občanského vybavení jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s celkovým rozvojem obce a je pro danou velikost a charakter obce optimální. Nedostatečná je zejména v oblasti stravování a ubytování, pro zajištění služeb cestovního ruchu, zajištění služeb ve zdravotnictví a sociální péči.

Podmínky pro rozvoj občanského vybavení:

občanské vybavení veřejné - OV

- stabilizované plochy občanského vybavení jsou v řešeném území respektovány

- stávající areály a zařízení jsou vyhovující, nebude docházet k dalšímu rozšiřování

- nové samostatné plochy nejsou navrženy

- případná výstavba bytů s pečovatelskou službou bude řešena v rámci stávajících

nebo navržených ploch smíšených obytných

občanské vybavení komerční - OK

- jsou respektovány stabilizované plochy komerčního občanského vybavení

- nová plocha je navržena ve Starém Hobzí na jižním okraji návsi

- vybavení charakteru ubytování, obchodu a služeb je možno rozvíjet také jako doplňkovou funkci v rámci ploch smíšených obytných

veřejná pohřebiště - OH

- jsou respektovány stabilizované plochy veřejných pohřebišť

tělovýchova a sport - OS

- jsou respektovány stabilizované plochy pro tělovýchovu a sport

- je navrženo rozšíření sportoviště u školy ve S. Hobzí a v místní části Nové Dvory

## D.4.  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Plochy a návrh koncepce veřejných prostranství jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem obce a to především s dopravní obsluhou navržených lokalit. Vzhledem k velikosti a charakteru obce jsou vymezena veřejná prostranství, která zahrnují místní komunikace, obslužné komunikace, plochy pro parkování a doprovodnou zeleň.

Podmínky pro rozvoj veřejných prostranství:

- stávající plochy veřejných prostranství – (návsi, navazující uliční prostory a cesty pro pěší a cyklisty, tvořící základní síť veřejných prostranství) je třeba maximálně respektovat, nelze připustit nevhodné úpravy prostorů i objektů v územích zásadního významu pro charakter obce a místních částí

- respektovat plochy veřejných prostranství, navržených pro obsluhu nových zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou:

- ve stávajících a navržených plochách veřejných prostranství doplnit vzrostlou zeleň, na základě znalostí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě preferovat, z hlediska zachování hodnot, domácí dřeviny

- respektovat plochy veřejných prostranství, navržených pro cyklostezku

# E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, vymezení ploch A Stanovení podmínek PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

## E.1.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH

## A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

### E.1.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj.

S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny.

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:

- chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v obci i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě)

- posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech

- posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES

- zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch

- neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, obnova rozhleden (příp. sakrálních staveb) nebo podmíněná výstavba nových je možná

- respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň na pohledově exponovaných horizontech)

Ochrana krajinného rázu:

- nepodporovat intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách (zamokřená stanoviště, vodní zdroje, ochranné zóny chráněných území)

- nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch především v nevhodných polohách (podhorský výrobní typ, erozní svahy, potoční a říční nivy),

- nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny a udržet tak historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny

- nepovolovat necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní krajinu

- citlivé hospodaření vzhledem ke stanovištním podmínkám, zachovat historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny,

- nevnášet do prostředí nepůvodní a cizí architektonické a urbanizační prvky

- v krajině je přípustné realizování menších vodních ploch, podmíněně přípustné je zalesňování - viz kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

### E.1.2.  VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres – návrh uspořádání území).

##### Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití:

- Plochy vodní a vodohospodářské (N)

V řešeném území je harmonický vztah vodních ploch s krajinou, veškeré stávající vodní plochy, toky i svodnice jsou respektovány. Možné je vytváření nových vodních ploch, v rámci ostatních ploch v krajině.

- Plochy přírodní (E)

V územním plánu je navrženo rozšíření ploch přírodních pro doplnění prvků místního ÚSES.

- Plochy zemědělské (P)

V plochách zemědělské zóny je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení (např. formou interakčních prvků – vymezeno v podmínkách využití jako činnosti přípustné). Územní plán navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch produkčních v návaznosti na zastavěné území.

- Plochy lesní (L)

Plochy lesní jsou v území stabilizované.

- Plochy smíšené nezastavěného území – krajinnÁ ZELEŇ (SX)

V územním plánu je navrženo mírné rozšíření této zóny, a to zejména formou realizace územního systému ekologické stability. Jedná se o části biokoridorů, vymezených v rámci zemědělských ploch.

- Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (SM)

Jsou stabilizované.

- Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (SR)

Jsou v území stabilizované, nové plochy se nenavrhují.

E.1.3.   VYMEZENÍ NEZASTAVITELNÝCH PLOCH

| Označení lokality | Katastrální území | Způsob využití plochy | Podmínky využití území |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staré Hobzí | přírodní plocha | LBC 12 - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 2 | Staré Hobzí | přírodní plocha | LBC 13 - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 3 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | doplnění krajinné zeleně v zemědělských plochách |
| 4 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | RBK 93 - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 5 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | RBK 93 - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 6 |  |  | neobsazeno |
| 7 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | RBK 93 - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 8 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | LBK VI - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 9 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | LBK III - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 10 | Vnorovice | krajinná zeleň | ochranná zeleň kolem lokality SO Z6 - zajistit přírodní a izolační funkci navržené zeleně |
| 11 | Vnorovice | krajinná zeleň | zajistit přírodní a izolační funkci navržené zeleně |
| 12 | Nové Dvory | krajinná zeleň | LBK IV - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 13 | Nové Dvory | krajinná zeleň | LBK IV - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |
| 14 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | zajistit přírodní funkci navržené zeleně s protierozní funkcí |
| 15 | Nové Dvory | krajinná zeleň | zajistit přírodní a izolační funkci navržené zeleně |
| 16 | Nové Dvory | krajinná zeleň | zajistit přírodní a izolační funkci navržené zeleně |
| 17 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | zajistit přírodní a izolační funkci navržené zeleně |
| 18 | Staré Hobzí | krajinná zeleň | LBK VI - zajistit podmínky pro funkčnost ÚSES |

E.2.   ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

### E.2.1.  KONCEPCE ROZVOJE

Řešené území zahrnuje katastrální území obce Staré Hobzí, Nové Dvory a Vnorovice.

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území použitím územně technických a oborových podkladů. Napojovací body jednotlivých skladebných částí jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území sousední obce.

Územní sytém ekologické stability byl v katastru obce zpracován v oborové dokumentaci. Osou území je regionální biokoridor vymezený v nivě Moravské Dyje, který reprezentuje nivní a vodní stanoviště. Na východní hranice, ve směru sever – jih je vymezen regionální biokoridor vymezen převážně na lesní půdě. V jižní části území je vymezen regionální biokoridor mezi RBC 87 - Mutenská obora a státní hranicí.

### E.2.2.   PLOCHY BIOCENTER

Plochy biocenter (kapitola F.1.11  Plochy přírodní)

### E.2.3.   PLOCHY BIOKORIDORŮ

##### Přípustné využití:

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru

##### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu.

##### Nepřípustné využití:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na  druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA

| Označení | Vymezení |
| --- | --- |
| RBC 546 regionální biocentrum Mutenská obora | Údolí Moravské Dyje s údolními loukami, břehovými porosty a vodními prvky, funkční |
| RBC 545 regionální biocentrum Dlouhá hora | Biocentrum jižně až jihovýchodně od Starého Hobzí na lesní půdě, Funkční |

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY

| Označení | Vymezení |
| --- | --- |
| RBK 86 a 87 regionální biokoridor | Údolí Moravské Dyje, funkční biokoridor. |
| RBK 93 regionální biokoridor | Východní část katastru obce, částečně funkční biokoridor. |
| RBK 89 regionální biokoridor | Lesní porosty v jižní hranici území, funkční biokoridor. |

Lokální biocentra

| Označení | Vymezení |
| --- | --- |
| LBC 1 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Vnorovic. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 2 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Starého Hobzí. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 3 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Starého Hobzí, západně od obce. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 4 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Starého Hobzí, západně od obce. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 5 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Starého Hobzí, jihozápadně od obce. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 6 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Nového Hobzí. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 7 | Biocentrum v údolí Moravské Dyje v katastru Nového Hobzí. Tok a břehové porosty s navazujícími loukami, funkční |
| LBC 8 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 89. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |
| LBC 9 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 89. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |
| LBC 10 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 89. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |
| LBC 11 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 93. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |
| LBC 12 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 93. Vymezeno na orné půdě půdě, nefunkční. Navrženo k realizaci. |
| LBC 13 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 93. Vymezeno na orné půdě půdě, nefunkční. Navrženo k realizaci. |
| LBC 14 | Funkční biocentrum lokálního významu v údolí Vnorovického potoka, funkční |
| LBC 15 | Funkční biocentrum lokálního významu v údolnici východně od Starého Hobzí, funkční |
| LBC 16 | Biocentrum lokálního významu, na hranici katastrů Staré Hobzí a Nové Dvory. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |
| LBC 17 | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 93. Vymezeno na lesní půdě, funkční. |

LOKÁLNÍ Biokoridory

| Označení | Vymezení |
| --- | --- |
| LBK I | Biokoridor vymezený v katastru Vnorovice, podél horního úseku Vnorovického potoka, funkční |
| LBK II | Biokoridor vymezený v katastru Vnorovice, podél spodního úseku Vnorovického potoka, funkční |
| LBK III | Biokoridor vymezený v severní části katastru Staré Hobzí, funkční |
| LBK IV | Biokoridor vymezený v severovýchodní části katastru Staré Hobzí, částečně funkční |
| LBK V | Biokoridor vymezený v katastru Staré Hobzí, podél dolního úseku potoka jihozápadně až jižně od obce, funkční |
| LBK VI | Biokoridor vymezený v katastru Staré Hobzí, podél horního úseku potoka východně od obce, částečně funkční |
| LBK VII | Biokoridor vymezený v katastru Nové Hobzí, v jižní části území, funkční |

## E.3.    PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED

## POVODNĚMI

E.3.1. PROSTUPNOST KRAJINY

Návrh řešení prostupnosti krajiny je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresu č. 2 Hlavní výkres.

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL.

Podmínky řešení prostupnosti krajiny:

- stávající síť účelových komunikací, zajišťující přístup k pozemkům a prostupnost krajiny, zůstane zachována

- pro zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy účelové komunikace současně jako cyklostezky

## E.3.2.   PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Řešené území se nenachází v krajině s vyšším stupněm erozního ohrožení, proto speciální opatření nejsou navrženy.

E.3.3.  OCHRANA PŘED POVODNĚMI

##### Koncepce rozvoje:

- respektovat podmínky záplavového území Moravské Dyje včetně aktivní zóny záplavového území

- záplavové území neohrožuje zastavěné území obce včetně místních částí

- dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem (u jednotné kanalizace), při návrhu oddílného systému budou dešťové vody odváděny do místních recipientů

- pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) opatření

Podmínky pro ochranu proti záplavám a přívalovým vodám:

- správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:

- u významných vodních toků v šířce do 8 m

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

- nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu

## E.4.   REKREACE

Plochy a návrh koncepce rekreace jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres.

Cestovní ruch a rekreační potenciál jsou důležitými faktory pro rozvoj obce. V souvislosti s atraktivitou regionu se předpokládá zvýšený zájem o danou lokalitu z hlediska turistického a rekreačního, zejména formou individuální turistiky a s ní spojeným nabízeným ubytováním v soukromí (agroturistika), případně ekoagroturistika (tzn. ubytování na funkčních, rodinných farmách). V současné době nemá obec vybudovánu turistickou infrastrukturu, chybí zařízení pro ubytování a stravování. Pro výraznější rozvoj v obci chybí širší škála sportovních a rekreačních atraktivit (jízda na koních, založená tradice kulturně společenských akcí apod.).

##### Koncepce rozvoje:

- pro pohybovou rekreaci – pěší turistiku a cykloturistiku bude využita stávající síť účelových komunikací a cest, navržené cyklostezky

Podmínky pro rozvoj rekreace:

- rekreace hromadná - RH

  - jsou respektovány stabilizované plochy hromadné rekreace

- rekreace individuální - RR

  - vyčleněné plochy rodinné rekreace považovat za stabilizované, nové plochy jsou navrženy v omezeném rozsahu

## E.5.   DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin a nejsou zde registrovány lokality sesuvů. Na hranici s obcí Ostojkovice se nachází poddolované území po těžbě rud č. 2756 s názvem „Nové Dvory – Ostojkovice“, ležící mimo hlavní prostory rozvojových záměrů.

ÚP nenavrhuje plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

# F.	  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM

# ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK prostorového   Uspořádání ZÁSTAVBY

## F.1.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM

## VYUŽITÍ

## F.1.1.	PLOCHY BYDLENÍ (B)

BR – BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH

##### Hlavní využití:

Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s individuálním bydlením.

##### Přípustné využití:

- pozemky rodinných domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství

- pozemky veřejného občanského vybavení

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň zahrad, zeleň izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek menší než 200 m2 a že není riziko narušení pohody bydlení

- další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	- max. 2 NP s možností využití podkroví pro bydlení

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

- intenzita využití pozemků – cca 800 – 1200 m2 / 1RD

BD – BYDLENÍ – HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH

##### Hlavní využití:

Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s hromadným bydlením.

##### Přípustné využití:

- pozemky bytových domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství

- pozemky veřejného občanského vybavení

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek menší než 200m2 a že není riziko narušení pohody bydlení

- další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	- bytové domy - max. 4 NP

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

## F.1.2.	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)

##### hlavní využití:

Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské aktivity.

##### Přípustné využití:

- pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky občanského vybavení a sportu, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní) v případě, že svým provozem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území  -  rodinné domy max. 2 NP s možností využití podkroví k bydlení

-  bytové domy max. 4 NP

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

- intenzita využití pozemků – cca 800 – 1200 m2 / 1RD

## F.1.3.	PLOCHY REKREACE (R)

RR - REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

##### hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb občanů.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství

- další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační louky, přírodní koupaliště)

- zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)

##### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území – max. 1 NP

- zastavěná plocha stavby rodinné rekreace max. 50 m2

- pouze pro lokality rodinné rekreace v k.ú. Vnorovice; stávající plochu od mlýna směrem proti proudu řeky po jižní okraj návrhové plochy RR Z13 a pro návrhovou plochu RR Z13 platí plošný regulativ pro zastavěnou plochu stavby rodinné rekreace max. 80 m2

RH – REKREACE HROMADNÁ

##### hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování rekreačních potřeb občanů v plochách hromadné rekreace.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení hromadné rekreace, pozemky veřejných prostranství

- stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. občanské vybavení, služby, sport, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky), zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)

##### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

- činnosti, stavby a zařízení související s chovem koní (např. ustájení koní, seníky…) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území - max. 2 NP s možností využití podkroví

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap.C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

## F.1.4.	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

##### hlavní využití:

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území – max. 2 NP

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap.C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ

##### hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením komerčního charakteru.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum

- pozemky veřejného občanského vybavení

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území – max. 2 NP

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

OH – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ

##### hlavní využití:

Plochy sloužící pro situování hřbitovů.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby: stabilizované území, plochy změn – max. 1 NP

OS – TĚLOVÝCHOVA A SPORT

##### Hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

##### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití nebo tvoří doplňkovou funkci (např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej, veřejné občanské vybavení…) za podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní využití

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území – max. 2 NP

  - plochy změn - dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

## F.1.5.	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U)

##### hlavní využití:

Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách.

##### Přípustné využití:

- náměstí, návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné dopravy

- veřejná zeleň, parky, izolační zeleň

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, cyklistické stezky

##### Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

F.1.6.	PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z)

ZP – PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY

##### hlavní využití:

Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.

##### Přípustné využití:

- pozemky veřejně přístupné zeleně

- pozemky pro pěší a cyklostezky

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky…

##### Podmíněně přípustné využití:

- veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

ZR – ZELEŇ S REKREAČNÍ FUNKCÍ

##### hlavní využití:

Plochy zeleně, které plní zejména funkci přírodní.

##### Přípustné využití:

- pozemky zeleně přírodního charakteru

- lesopark

- související dopravní a technická infrastruktura

- dětská hřiště, odpočinkové plochy

##### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky zemědělského půdního fondu za podmínky, že nedojde ke snížení kvality prostředí souvisejícího území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

ZO – ZELEŇ OSTATNÍ A IZOLAČNÍ

##### hlavní využití:

Plochy zeleně, které plní zejména funkci izolační a kompoziční.

##### Přípustné využití:

- pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, šířka pásu zeleně min. 3 m, vhodná druhová skladba jednotlivých pater dřevin

- pozemky zeleně přírodního charakteru

- pozemky vyhrazené zeleně areálů

- související dopravní a technická infrastruktura

- dětská hřiště, odpočinkové plochy

##### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky zemědělského půdního fondu za podmínky, že nedojde ke snížení kvality prostředí souvisejícího území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

F.1.7.  PLOCHY VÝROBY (V)

VP – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

##### hlavní využití:

Plochy slouží pro umístění průmyslových areálů.

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro výrobu a skladování

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- sběrná místa komunálního odpadu

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň

##### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném vnitřním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- max. 1 NP, v případě výrobních a skladových objektů se výška určí podle druhu výroby

- objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

VZ – ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA

##### hlavní využití:

Plochy slouží pro umístění zemědělských a lesnických areálů.

##### Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování

- pozemky související veřejné infrastruktury

- stavby pro řemeslnou a jinou výrobu

- sběrná místa komunálního odpadu

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň

##### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném vnitřním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území – max. 1 NP, v případě výrobních a skladových objektů se výška určí podle druhu výroby

  - plochy změn – dle podmínek využití v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby

- objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

VS – DROBNÁ VÝROBA, SKLADY

##### hlavní využití:

Plochy slouží pro umístění drobné výroby, řemesel a skladovacích areálů

##### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro drobnou výrobu a skladování, například skladové areály

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky staveb pro řemeslnou a jinou výrobu, služby

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň

##### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném vnitřním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

##### Podmínky prostorového uspořádání:

- max. 1 NP, v případě výrobních a skladových objektů se výška určí podle druhu výroby

- objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

## F.1.8.  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)

DS – SILNIČNÍ DOPRAVA

##### hlavní využití:

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou.

##### Přípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.

- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty

- dopravní terminály, zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

- zařízení technické infrastruktury

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň

- nezbytné asanační úpravy

##### Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

- čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí, pokud svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

DG, DP – DOPRAVA V KLIDU

##### Hlavní využití:

Plochy zahrnují zpravidla pozemky odstavných a parkovacích stání, garáží.

##### Přípustné využití:

- odstavné a parkovací plochy, hromadné a řadové garáže

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství

- veřejná a izolační zeleň

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné WC, kiosky

##### Podmíněně přípustné využití:

- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

DU – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

##### hlavní využití:

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou.

##### Přípustné využití:

- pozemky účelových komunikací, manipulační plochy

- cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla

- doprovodná a izolační zeleň, ÚSES

##### Podmíněně přípustné využití:

- technická infrastruktury za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných prvků ÚSES

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

## F.1.9.  PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (T)

##### hlavní využití:

Plochy pro obsluhu území technickou infrastrukturou.

##### Přípustné využití:

- stavby a zařízení technické infrastruktury – např., čistírny odpadních vod, vodojemy regulační stanice, trafostanice

- protipovodňová opatření

- související dopravní infrastruktura

- zeleň

##### Podmíněně přípustné využití:

- sběrné dvory, komunálních kompostárny za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

## F.1.10.  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N)

##### hlavní využití:

Vodní plochy a toky.

##### Přípustné využití:

- vodní plochy, vodní toky a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu (hráze, protipovodňové protierozní opatření, opatření proti extravilánovým vodám, revitalizaci vodních toků)

- pozemky zeleně, ÚSES

- plochy sloužící jako pláže, odpočívadla, stezky pro pěší a cyklisty

##### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných prvků ÚSES

- malé vodní elektrárny s kontinuálním provozem (využívající energetický potenciál vody bez manipulace s výškou hladiny vodního toku) za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných prvků ÚSES, že nedojde k narušení krajinného rázu a že budou dodrženy hygienické limity v případných blízkých vnějších a vnitřních chráněných prostorech

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- nepřípustné je rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů, včetně jejich oplocení

Poznámka: součástí ploch N jsou i vodní toky nevyznačené v katastru nemovitostí a zatrubněné vodní toky (v grafické části zakresleny překryvnou linií)

## F.1.11.  PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)

##### hlavní využití:

Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území.

##### Přípustné využití:

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám

##### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné liniové stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra

- zřizování vodních ploch a ploch pro zalesnění při splnění zákonných podmínek

##### Nepřípustné využití:

- využití, které by snižovalo současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu)

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, rekreaci a cestovní ruch (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

Na plochy PUPFL, nacházející se v plochách přírodních (E), platí i podmínky platné pro plochy lesní (L).

## F.1.12.  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)

##### hlavní využití:

Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě.

##### Přípustné využití:

- hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních

- opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území (např. realizace interakčních prvků)

- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

##### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné stavby pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- zřizování vodních ploch při splnění zákonných podmínek a za předpokladu, že se nebude jednat o I. tř. ochrany ZPF

- zalesnění za předpokladu, že se nebude jednat o I. tř. ochrany ZPF a že zalesněním nebude narušena ekologická diverzita

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

F.1.13.  PLOCHY LESNÍ (L)

##### hlavní využití:

Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.

##### Přípustné využití:

- hospodaření na PUPFL, stavby a zařízení lesního hospodářství

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny

##### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody

- nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury

- výstavba malých vodních nádrží za podmínky, že nebude narušena ekologická diverzita

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

## F.1.14.  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ (SX)

##### hlavní využití:

Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině, liniová zeleň.

##### Přípustné využití:

- pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)

- pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky

- realizace ÚSES

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, manipulační plochy

##### Podmíněně přípustné využití:

- dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny, pro snižováni nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování a odstraňování jejich důsledků, za podmínky, že nebudou oploceny a nebude snižována přírodní a krajinná hodnota ploch krajinné zeleně

- účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

## F.1.15.  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ (SM)

##### hlavní využití:

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

##### Přípustné využití:

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, manipulační plochy

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních

- opatření pro zachování ekologické rovnováhy území

- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

- stavby pro ochranu přírody a krajiny

##### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví (např. včelíny, seníky, výběhy pro zvířata)

- přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- výsadba sadu za podmínky, že nebude oplocen

- zalesnění za podmínky, že nebude narušena ekologická diverzita a dále za podmínky, že se nejedná o nivní louku

- vodní nádrže za podmínky, že nebude narušena ekologická diverzita

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro rekreaci a cestovní ruch (např. hygienická zařízení ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

## F.1.16.  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKREAČNÍ (SR)

##### Hlavní využití:

Plochy sezónního charakteru v krajině, které slouží oddechu, sportu, rekreaci a pobytu v přírodě.

##### Přípustné využití:

- plochy pro lyžování, mototrialové sporty

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, lyžařský vlek, mobilní hygienická zařízení, sezónní kiosky

- pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě

- stavby, zařízení a jiná opatření, která zlepší podmínky pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, ekologická a informační centra), včetně jejich oplocení

##### Nepřípustné využití:

- jiné než přípustné nebo podmíněně přípustné

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků, včetně jejich oplocení

## F.2.	 NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY

## VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Obecné podmínky pro řešené území:

- respektovat charakter, měřítko a urbanistickou skladbu okolní zástavby

- v zastavěném území obce při doplnění a přestavbě lokalit (dostavba území, nástavby, přístavby nebo stavební úpravy objektů) respektovat stabilizované linie a výšky zástavby uličního prostoru (odchylky jsou možné za podmínky odborného posouzení konkrétní situace), při úpravě staveb nerespektujících historickou zástavbu zohlednit původní strukturu a návrh přizpůsobit, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou při hlubších parcelách

- v krajině nepovolovat nové stavby mimo plochy navržené územním plánem - nepovolit výstavbu zahrádkářských nebo chatových lokalit, nepovolit dostavby objektů na plochách zahrad a sadů v krajinné zóně

Prostorové zásady uspořádání, navržené urbanistickou koncepcí pro vymezené plochy:

- zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území obce musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním

- nová zástavba musí respektovat výškovou zonaci (pokud je navržena - viz hlavní výkres) z důvodů ochrany obrazu obce, u stávající zástavby bude respektována výšková zonace okolí

- není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů, mimo uliční čáru a bez přímého přístupu z veřejného prostranství stávajícího nebo navrženého tímto územním plánem, územní studií nebo regulačním plánem

- všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny zelení, rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací

- není dovoleno umisťovat stavby ve volné krajině, pokud nejsou umístěny na navržených a v územním plánu obce schválených zastavitelných plochách

- respektovat existenci nemovitých kulturních památek a jejich okolí minimalizací rušivých zásahů, zejména stavebních

- respektovat a chránit drobné sakrální a lidové objekty v obci a krajině, včetně jejich okolí

- zachovat průhledy na dominantu obce – kostel

- zamezit bezkoncepčnímu rozvoji živelné rekreační výstavby v krajině a narušení krajinného rázu. Novou výstavbou objektů pro trvalé bydlení v rámci ploch pro bydlení, řešit požadavky na rekreaci a rekreační bydlení.

- neměnit charakter přírodních horizontů (např. trvalým odlesněním) a přírodních dominant

- respektovat stávající liniovou a solitérní zeleň v krajině, doplnit ji o navržené interakční prvky

# G.		VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ

# PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření je vymezen ve výkresu I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření případně asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.

## G.1.	  PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

(stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby)

##### Veřejně prospěšné stavby dle záměrů Jihočeského kraje:

| VPS | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | vodovod – vymezeno jako VPS vyplývající ze ZÚR | Nové Dvory | TK8 |
| V2 | vodovod – vymezeno jako VPS vyplývající ze ZÚR | Vnorovice | TK9 |

##### Veřejně prospěšné stavby:

##### dopravní a technická infrastruktura

| VPS | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| V3 | směrová úprava oblouku silnice II/152 směr Jemnice | Staré Hobzí | Z44 – DS |
| V4 | směrová úprava oblouku silnice III/4086 směr Janov | Staré Hobzí | P45 – DS |
| V5 | účelová komunikace k nádržím ČOV | Staré Hobzí | Z49 – DS |
| V6 | účelová komunikace ke skládce | Staré Hobzí | Z36 – DS |
| V7 | směrová úprava oblouku silnice III/4086 pod náměstím | Staré Hobzí | P3 – DS |
| V8 | účelová komunikace | Nové Hobzí | Z51 – DU |
| V9 | parkoviště – náves Vnorovice | Vnorovice | Z47 – DP |
| V10 | parkoviště – náves Nové dvory | Nové Dvory | Z48 – DP |
| V11 | vedení elektrické energie vn – Staré Hobzí – Janov | Staré Hobzí | TK1 |
| V12 | vedení elektrické energie vn | Nové Dvory | TK2 |
| V13 | vedení elektrické energie vn | Staré Hobzí | TK3 |
| V14 | vedení elektrické energie vn u ZD | Staré Hobzí | TK4 |
| V15 | podzemní vedení elektrické energie vn | Staré Hobzí | TK5 |
| V16 | vedení elektrické energie vn | Vnorovice | TK6 |
| V17 | středotlaký plynovod – Vnorovice | Vnorovice | TK7 |
| V18 | kanalizace vč. biologické dočišťovací nádrže | Vnorovice | TK10, NB – 59 |
| V19 | kanalizace vč. biologické dočišťovací nádrže | Nové Dvory | TK11, NB – 60 |
| V20 | kanalizace | Staré Hobzí | TK12 |
| V21 | ČOV včetně kanalizace | Nové Hobzí | TK13, Z53 – TI |
| V22 | společný koridor – vodovod, kanalizace, plynovod | Staré Hobzí | TK14 |
| V23 | rozšíření ČOV | Staré Hobzí | Z52 – TI |
| V24 | biologická dočišťovací nádrž u ČOV | Staré Hobzí | Z57 – NB |
| V25 | biologická dočišťovací nádrž u ČOV | Staré Hobzí | Z58 – NB |

## G.2.   VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

(opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního nebo archeologického dědictví)

##### Veřejně prospěšná opatření:

| VPO | charakteristika VPO | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| VP1 | doplnění LBC 12 | Staré Hobzí | E – 1 |
| VP2 | doplnění LBC 13 | Staré Hobzí | E – 2 |
| VP3 | doplnění RK 93 | Staré Hobzí | SX – 4 |
| VP4 | doplnění RK 93 | Staré Hobzí | SX – 5 |
| VP5 | doplnění RK 93 | Staré Hobzí | SX – 7 |
| VP6 | doplnění LBK VI | Staré Hobzí | SX – 18 |
| VP7 | doplnění LBK VI | Staré Hobzí | SX – 8 |
| VP8 | doplnění LBK IV | Nové Dvory | SX – 12 |
| VP9 | doplnění LBK IV | Nové Dvory | SX – 13 |
| VP10 | doplnění LBK III | Nové Dvory | SX – 9 |

## G.3.   ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ

Nejsou vymezeny.

# H.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH

# PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ

# PRÁVO

##### Veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná zeleň:

| VPS | charakteristika VPS | parcelní čísla | katastrální území | předkupní právo | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | školní sportovní areál | 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866 | Staré Hobzí | obec Staré Hobzí | Z14 – OS |
| P2 | hřiště | 336, 337/1 | Nové Dvory | obec Staré Hobzí | Z16 – OS |
| P3 | veřejné prostranství | 243, 247/1, 247/2, 250, 251, 252/1, 252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 3037/2, 3037/3, 3097/2, 4836, 5268 | Staré Hobzí | obec Staré Hobzí | Z17 – U |
| P4 | chodník | 3075/20, 3075/21, 4031, 4044, st. p. 112, 113, 114, 115 | Staré Hobzí | obec Staré Hobzí | P5 – U |
| P5 | veřejné prostranství – sever | 330/2, 2682, 2685, 2686, 2687, 2688, 2701, 2723, 2727, 2967 | Vnorovice | obec Staré Hobzí | Z18 – U |
| P6 | veřejné prostranství – jih | 162, 163/1, 2207, 2848, 2855, 2987 | Vnorovice | obec Staré Hobzí | Z19 – U |
| P7 | veřejné prostranství – sever | 130/6, 173/3, 173/4, 586/1 | Nové Dvory | obec Staré Hobzí | Z20 – U |
| P8 | veřejné prostranství – u rybníka | 173/2, 173/7, 173/11, 173/51 | Nové Dvory | obec Staré Hobzí | Z21 – U |
| P9 | veřejné prostranství – rekonstrukce mostu | 110/1, 112/1 | Nové Hobzí | obec Staré Hobzí | Z22 – U |

# I.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6

# stavebního zákona

Řešení územního plánu nevyvolává potřebu stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

# J.  vymezení ploch a koridorů územních rezerv a

# Stanovení možného budoucího využití, včetně

# podmínek pro jejich prověření

Plochy nebo koridory územních rezerv nebyly územním plánem vymezeny.

# K.   vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o

# změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Plochy ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci nebyly územním plánem vymezeny.

# L.   vymezení ploch a koridorů , ve kterých je

# rozhodování o změnách v území podmíněno

# zpracováním územní studie

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

# M.  vymezení architektonicky nebo urbanisticky

# významných staveb, pro které může vypracovávat

# architektonickou část projektové dokumentace

# jen autorizovaný architekt

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

# N.   ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ

# GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část má 98 stran formátu A4, z toho výroková část 46 stran a odůvodnění 52 stran.

Grafická část obsahuje 10 výkresů, z toho výroková část 7 výkresů a odůvodnění 3 výkresy.

A.II.	TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

1.	Postup při pořízení územního plánu	48

2.	Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 SZ	49

2. 1.    Vyhodnocení souladu návrhu s PÚR ČR a ZÚR JK	49

2. 2.     Vyhodnocení souladu návrhu s cíli a úkoly územního plánování zejména

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a

požadavky na ochranu nezastavěného území	49

2. 3.    Vyhodnocení souladu návrhu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích

právních předpisů	51

2. 4.    Vyhodnocení souladu návrhu s  požadavky zvláštních právních předpisů a se

stanovisky DO podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	52

3.	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	57

3. 1.   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vztahu

k rozboru udržitelného rozvoje území	57

4.	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5	59

5.	Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno,

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny

nebyly	59

6.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	59

6.1.    Základní koncepce rozvoje území	59

6.1.1. Urbanistická koncepce	59

6.1.2. Koncepce dopravní infrastruktury	67

6.1.3. Koncepce technické infrastruktury	72

6.1.4. Koncepce uspořádání krajiny, ochrany přírody a ÚSES	77

6.2.    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich využití, které bude nutno

prověřit	82

6.3.    Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanace,

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo	82

6.4.    Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie

nebo uzavřením dohody o parcelami	82

7.         Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby

vymezení zastavitelných ploch	83

8.         Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	85

9.         Vyhodnocení splnění požadavků zadání a pokynů pro zpracování návrhu	86

10.        Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního

rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení	86

11.        Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	86

11.1.   Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu	86

11.2.   Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa	90

11.3.   Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit	92

12.         Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění	97

13.         Vyhodnocení připomínek	97

# 1.  Postup při poŘÍzení Územního plÁnu

Obec Staré Hobzí se v r. 2009 rozhodla, že schválený Územní plán obce Staré Hobzí (se změnami    č. 1 a č. 2) bude upraven v souladu s § 188 zákona č. 183 /2006 Sb. O úpravu obec požádala projektanta původního územního plánu, tedy firmu Urbanistické středisko Brno, s.r.o. (jelikož se jedná o tzv. překlopení, bez návrhu nových zastavitelných ploch, návrh je zpracováván bez zadání). O pořízení úpravy územního plánu obec Staré Hobzí požádala odbor stavební úřad Městského úřadu Dačice.

Projektant návrh Územního plánu Staré Hobzí předal pořizovateli 20. 2. 2012. Pořizovatel oznámil dobu a místo konání společného jednání o návrhu podle ustanovení § 50 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Staré Hobzí a sousedním obcím oznámení zn. OSÚ/5912-12/645-2012/LOJJ ze dne 22. 3. 2012. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, obec Staré Hobzí a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že návrh bude vystaven k nahlédnutí od 26. 3. 2012 do 17. 5. 2012 na Obecním úřadě Staré Hobzí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice.

Společné jednání se konalo dne 17. 4 2012 na OÚ Staré Hobzí. Ve stanovené lhůtě neuplatnila žádná sousední obec připomínku, a žádný dotčený orgán ve svém stanovisku neměl žádné požadavky na úpravu návrhu ÚP.

Z důvodu zajištění koordinace využívání území (územních plánů sousedních obcí) pak pořizovatel obeslal vybrané sousední obce s žádostí o vyjádření, že při nejbližší aktualizaci jejich územního plánu nebo při pořizování nového územního plánu v něm bude ÚSES upraven podle aktuálního Plánu ÚSES ORP Dačice rozpracovaného v r. 2009 Ing. Wimmerem.

Pořizovatel dále projednával s dotčeným orgánem, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ, takovou úpravu návrhu územního plánu, aby ÚP za určitých podmínek umožňoval  na území obce realizaci malých vodních elektráren (MVE) – přesněji tedy aby MVE byly uvedeny nejen v podmínečně přípustném využití ploch vodních a vodohospodářských (N), ale také v podmínečně přípustném využití dalších ploch s různým způsobem využití (sousedících s vodními plochami). - Takovou úpravu návrhu dotčený orgán odmítl - s tím, že souhlasí pouze s podmíněně přípustným zřizováním MVE na plochách vodních a vodohospodářských (N).

O vydání stanoviska k návrhu pořizovatel požádal nadřízený orgán územního plánování Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, ÚP, SŘ a investic (dále jen NOÚP) dopisem zn. OSÚ/717-2013/11134-13/LOJJ ze dne 21.3.2013. NOÚP k návrhu vydal stanovisko s posouzením č.j. KUJCK 21312/2013 OREG sp. zn. OREG 21308/3013/jasi SO/2 dne 22.4.2013. Toto posouzení obsahovalo upozornění na nedostatky z hl. § 50 odst. (7) SZ.

Pořizovatel požádal projektanta o odstranění nedostatků e- mailem dne 15.5.2013. Upravený návrh k veřejnému projednání předal projektant dne 8.8.2013. Pořizovatel požádal NOÚP o potvrzení o odstranění nedostatků dopisem zn. OSÚ/4187- 13/2281-2013/LOJJ ze dne 16.9.2013.NOÚP potvrdil odstranění nedostatků v dopise č.j. KUJCK 50368/2013 OREG ze dne 17.9.2013.

Veřejné projednání návrhu pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou zn. OSÚ/39116-13/1968-2013/LOJJ ze dne 8.8.2013. Vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách OÚ Staré Hobzí (vyvěšena 9.8.2013, sejmuta 12.9.2013) a MěÚ Dačice (vyvěšena 8.8.2013, sejmuta 11.9.2013). Obě vyhlášky byly rovněž vyvěšeny na elektronických úředních deskách obou úřadů. K veřejnému jednání dne 10.9.2013 na OÚ Staré Hobzí byly výše uvedeným oznámením jednotlivě přizvány dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec Staré Hobzí. Obsahem oznámení bylo i poučení o možnostech uplatnění stanovisek, námitek a připomínek a údaj o vystavení návrhu ÚP Staré Hobzí k nahlédnutí od 8.8.2013 do 17.9.2013 na OÚ Staré Hobzí , odboru stavební úřad MěÚ Dačice a na webových stránkách obou obcí. Během projednávání návrhu byly/nebyly v řádné lhůtě uplatněny žádné námitky a připomínky.

Souhlasné stanovisko  k částem návrhu, které byly od společného jednání změněny, vydal NOÚP dne 16.9.2013 pod č.j. KUJCK 50125/2013/OREG.

Souhlasné stanovisko s navrženým záborem ZPF vydal dotčený orgán OZZL KÚ Jč. Kraje dne 25.9.2013 pod č.j. KUJCK 52211/20123 OZZL.

## 2.  Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53

## odst. 4 SZ

## 2.1.  soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací

## dokumentací vydanou krajem

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje:

Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí řešených politikou územního rozvoje, řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa.

soulad S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Staré Hobzí je součástí území řešeného ZÚR Jihočeského kraje (datum vydání 13. září 2011).

Řešením ÚP jsou respektovány tyto požadavky ZÚR:

- vodovod Staré Hobzí – Nové Dvory – Vnorovice – záměr vodovodu spojujícího uvedená sídla, koridor je veden v úseku Staré Hobzí – Nové dvory podél silnice III/4088, v úseku Nové Dvory – Vnorovice volnou krajinou, šíře koridoru 100m. Dotčená katastrální území: Nové Dvory, Staré Hobzí, Vnorovice. V územním plánu byl koridor zúžen na max. šířku 20m, v zastavěném území na šířku uličního prostoru.

- vymezení regionálního ÚSES:

RBK 86    Hejbalův mlýn – Mutenská obora

RBK 87    Mutenská obora – st. hranice

RBK 89    Mutenská obora – Dlouhá hora

RBK 93    Třebětický les – Dlouhá hora

RBC 545  Dlouhá hora

RBC 546  Mutenská obora

- vymezení krajinného typu ObKR 31 Dačicko – krajinný typ lesopolní

- je respektován Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Jihočeského kraje

Řešení ÚP Staré Hobzí je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje a Strategickým plánem rozvoje mikroregionu Dačicko.

## 2.2.  soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s poža-

## davky na ochranu architektonických a urbanistických

## hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného

## území

# 2.2.1.	soulad s cíli a Úkoly Územního plánování

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.

- ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel

- komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů

- rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce, souvisejícím kapacitám veřejné infrastruktury a hospodářským podmínkám

- ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území

# 2.2.2.	Soulad s požadavky na ochranu architektonických a

# urbanistických hodnot v území

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce a jeho části formou komplexního návrhu uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.

Navržené řešení respektuje zásady udržitelného rozvoje a koordinuje požadavky na ochranu hodnot území:

- navrhuje diferencovaný přístup k ochraně hodnot území

- navrhuje podmínky pro rozvoj území, které zajišťují zachování, popř. kultivaci souladu přírodních a civilizačních složek v území, respektuje limity využití území a podmínky pro ochranu živ. prostředí

Na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navržena diferenciace území z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území – je vymezeno území zásadního významu pro charakter obce a místních částí (území s koncentrací hodnot).

Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:

  - charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko prostoru, koeficient zastavění)

  - strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům)

  - obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem

  - pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty, pohledově exponované svahy

Přírodní charakter prostředí je dán:

  - charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi, prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací

##### Ochrana kulturních, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH hodnot:

- respektovat kulturní hodnoty s legislativní ochranou – viz. kap. 3.9.1. Limity stanovené zvláštními právními předpisy

- respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče:

Architektonicky cenné stavby, soubory:

| Staré Hobzí | základní škola fara zámeček u Moravské Dyje |
| --- | --- |
| Vnorovice | kulturní dům |

Prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou – svoji půdorysnou stopou a

hmotovým uspořádáním jsou dokladem historického vývoje obce a místních částí a zahrnují:

- historické jádro obce Staré Hobzí

- jádrová území v místních částech

Stavební dominanty:

| Staré Hobzí | kostel Nanebevzetí P. Marie – věž zámek na návsi |
| --- | --- |
| Vnorovice | kaplička |
| Nové Dvory | kaplička |
| Nové Hobzí | sýpka |

Hlavní osy vnitřních vazeb:

- vytváří hlavní komunikační trasy, silnice II/152 III/4086, procházející územím

- náves ve Starém Hobzí, na křížení těchto hlavních urbanistických os

Objekty přispívající k identitě území:

| Staré Hobzí | kříž u cesty na východním okraji zástavby |
| --- | --- |
| Vnorovice | kaplička |
| Nové Dvory | kaplička na návsi kříž u kapličky kříž na ploše navrženého sportoviště |

- největšími stavebními hodnotami v území jsou původní zemědělské usedlosti, které si zachovaly svůj ráz i charakter, nejsou narušeny přestavbou a použitím nevhodných materiálů. Zemědělská stavení jsou situována jako seskupení budov obvykle na čtvercovém půdorysu nebo ve tvaru L, situované štíty do hlavního uličního prostoru, s vjezdem do dvora. Za dvorem uzavřeným stodolami navazují zelinářské a ovocnářské zahrady.

- stavebními památkami jsou všechny církevní stavby i drobné objekty (kříže a boží muka v krajině)

##### Ochrana přírodních A ENVIROMENTÁLNÍCH hodnot:

- respektovat hodnoty s legislativní ochranou

##### Ochrana CIVILIZAČNÍCH hodnot:

- řešením ÚP Staré Hobzí jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti částí obce, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k rekreaci apod.)

# 2.2.3.	soulad s požadavky na ochranu nezastavitelného území

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení krajiny:

- ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při respektování krajinného rázu

- s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území

- zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území s cílem čelit nežádoucímu trendu suburbanizace

- navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu

## 2.3.  soulad s požadavky stavebního zákona a jeho

## prováděcích právních předpisů

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. v platném znění a č. 501/2006, v platném znění.

S ohledem na specifické podmínky řešeného území jsou v souladu s § 3 odst. (4) vyhl. č. 501/2006 Sb. vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy sídelní zeleně (Z) – vymezeny z důvodu zajištění ploch s převažujícím charakterem  zeleně, kde je funkce veřejného prostranství potlačena pouze na nezbytně nutnou míru, kde se počítá s rekreační funkcí a specifickou funkcí izolační, ochrannou.

- plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (SX) – převážně nezemědělské plochy charakteristické extenzivním způsobem využití. Jedná se zejména o plochy s dřevinami rostoucími mimo les, výjimečně i zemědělské půdy extenzivního charakteru, lada a plochy s různým stupněm sukcesního vývoje. Jsou vysoce cenné i pro ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území. Jedná se o plochy natolik typické pro krajinu řešeného území, že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s vymezením odpovídajících podmínek využití území.

- plochy smíšené rekreační (SR) – jedná se o plochy pro rekreační využití v krajině, které nejsou zastavěným stavebním pozemkem. Jedná se o nezastavěné území.

## 2.4.  soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se

## stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních

## předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

## 2.4.1.	  SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

### Limity VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese – II.1. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany.

##### Ochrana kulturních hodnot

Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP:

| Číslo rejstříku | Část obce | Ulice,nám./umístění | čp. | Památka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40128/3-2202 | Staré Hobzí |  |  | kostel Nanebevzetí P. Marie |
| 28407/3-2210 | Staré Hobzí | při dvoře Veselíčko |  | Kaplička |
| 85407/3-2207 | Staré Hobzí | původně u hřbitova; přemístěno ke kostelu |  | pamětní kámen |
| 45832/ 3-2203 | Staré Hobzí | před zámkem |  | socha P. Marie Immaculaty |
| 25158/ 3-2204 | Staré Hobzí | náves |  | socha sv. Jana Nepomuckého |
| 33923/ 3-2206 | Staré Hobzí | J od obce, směr Janov |  | socha sv. Josefa |
| 25225/ 3-2208 | Staré Hobzí | u Louckého mlýna č.p.73 |  | splav a náhon |
| 21744/ 3-2200 | Staré Hobzí |  | č.p. 1 | Zámek |
| 14139/ 3-2201 | Staré Hobzí | při JZ nároží fary č.p.31 | č.p. 31 | fara, z toho jen: brána a branka |
| 28827/ 3-2209 | Staré Hobzí | J část obce | č.p. 47 | venkovská usedlost |
| 32209/ 3-2197 | Nové Hobzí | okraj vsi |  | Zvonička |
| 19207/ 3-2199 | Nové Hobzí |  |  | vodní mlýn a zbytky tvrze |
| 35753/ 3-2198 | Nové Hobzí | okraj vsi |  | Sýpka |

Válečné hroby, pietní místa – nejsou evidované na OÚ:

##### Archeologie

Z archeologického hlediska se jedná o mimořádně exponovanou oblast, kdy především v okolí řeky Moravské Dyje je nutné předpokládat koncentraci pravěkého a ranně středověkého osídlení. Dokladem této hypotézy je lokalita Hradišťko, kde bylo zachyceno mezolitické osídlení (doloženo nálezy Štípané industrie), dále slovanské osídlení z 10. – 11. stol. poblíž osady Veselíčko (doloženo nálezy keramiky).

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

##### Ochrana přírodních hodnot

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.

V řešeném území se nachází zvláště chráněné lokality ochrany přírody, dle Zák.114/92 Sb. V rámci obecné ochrany přírody je to územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a památné stromy a ochrana krajinného rázu.

Zvláště chráněná území přírody

##### Lokalita Natura 2000):

Na západní hranici řešeného území obce je vymezena lokalita Natura 2000.

Lokalita Moravská Dyje (CZ0313110). Předmětem je ochrana přirozeného prostředí vydry říční. Z hlediska vydry říční je tok s vysokou diverzitou stanovišť a pestrou ichtyofaunou významným biotopem druhu při východním okraji výskytu prosperující jihočeské populace. Negativní vliv má znečištění vody a následné ochuzení populací ryb, dále nevhodné úpravy říčního koryta (regulace toku, opevňování koryta, těžení říčních náplavů) a stavba příčných stupňů, které brání migraci ryb jako potravy vydry.

##### Přírodní rezervace (PR):

Na území obce zasahuje na jihozápadní hranici lokalita ZCHÚ v kategorii přírodní rezervace Mutenská obora. Jedná se o část lesního porostu s druhově pestrou skladbou dřevin.

Obecná ochrana přírody

#### Památné stromy

Nejsou na území obce vyhlášeny.

#### Významné krajinné prvky

Nejsou na území obce registrovány. Významnými krajinnými prvky jsou dle par.3, zák.114/92. Sb. v platném znění lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

#### Přírodní parky

Nejsou na území obce vyhlášeny.

##### Ochranná pásma

| ochrana dopravní infrastruktury |  |
| --- | --- |
|  | ochranné silniční pásmo silnice II. třídy 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území |
|  | ochranné silniční pásmo silnice III. třídy 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území |
| ochrana technické infrastruktury ochrana technické infrastruktury | vodojem včetně ochranného pásma ochranné pásmo=oplocení |
|  | hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma ochranné pásmo vodovodních řadů: - ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí - ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí |
|  | čistírna odpadních vod ČOV - pásmo ochrany prostředí |
|  | kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: - ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm; 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí - ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm; 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí |
|  | trafostanice včetně ochranného pásma ochranné pásmo elektrické stanice stožárové - 7 m |
|  | nadzemní vedení VN ochranné pásmo nadzemního vedení VN od krajního vodiče a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: pro vodiče bez izolace - 7 m pro vodiče s izolací základní – 2m pro závěsná kabelová vedení – 1m b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m d) u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 20m |
|  | regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného a bezpečnostního pásma ochranné pásmo VTL regulační stanice – 4m na všechny strany od půdorysu bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice - 10 na všechny strany od půdorysu |
|  | VTL plynovod ochranné pásmo VTL plynovodu 4m na obě strany od půdorysu bezpečnostní pásmo VTL plynovodu vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20m na obě strany od půdorysu |
|  | Dálkový optický kabel ochranné pásmo DOK – 1,5 m na obě strany od půdorysu |
| ochrana přírodních zdrojů | pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské |
|  | vzdálenost 50m od okraje lesa Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na pozemky určené k plnění funkcí lesa - do 50 m. musí být v podrobnější dokumentaci projednány se státní správou lesů, zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí pozemku |
|  | zemědělská půda I. a II. třídy ochrany |
|  | vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně ochranné pásmo vodního zdroje 3. Stupně |
|  | vodní útvary povrchových, podzemních vod |
|  | rybníky a nádrže |
| ostatní limity | meliorace |
|  | ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť OP 100m |
|  | pásmo hygienické ochrany okolo areálů živočišné výroby |

##### Ochrana před povodněmi

Pro významný vodní tok řeku Moravskou Dyji bylo zakresleno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny záplavového území – aktualizované, v grafické části dokumentace.

- zástavba v řešeném území není bezprostředně ohrožena stanovým záplavovým územím, proto nejsou navržena konkrétní opatření

- záplavovým územím jsou ohroženy pouze rekreační objekty v údolní nivě Moravské Dyje

- opatření proti povodním, proti přívalovým a extravilánovým dešťům a pro zadržení vody v krajině (suché poldry, zatravnění, vodní plochy, vodní toky a jejich revitalizace, další opatření - organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) jsou umožněny podmínkami využití příslušných ploch v krajině a budou řešeny v případě potřeby podrobnější dokumentací.

##### OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU

###### Chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin a poddolovaná a sesuvná území

V území nejsou evidována.

### 2.4.2.   OCHRANA OBYVATELSTVA

#### a)  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.

#### b)  Zóny havarijního plánování

Řešené území není součástí zón havarijního plánování.

#### c)  Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.

- stálé úkryty

- Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Obecní úřad Staré Hobzí pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty.

V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události (MU) v době míru zajišťuje Obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

- hlavní kapacity jsou v prostorách a areálech veřejného občanského vybavení.

- výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven

Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě ohrožení. Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

#### d)  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Zajištění evakuace organizuje Obecní úřad Staré Hobzí. Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského vybavení, případně sportu.

Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

#### e)  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného občanského vybavení.

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

#### f)  Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území

Nebezpečné látky mohou být uskladněny v průmyslovém areálu, dohodnuté s obcí, izolovaném od okolních zastavěných území, s vlastním provozním a bezpečnostním řádem. Na území obce a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.

Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno.

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci.

#### g)  Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní:

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné

- není přípustná výstavba uzavřených bloků

- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci – komunikace budou v max. míře zaokruhovány

- při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

#### h)  Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území města a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.

#### i)  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru návrhem vodovodní sítě o dimenzi DN 80. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené (uvnitř i vně obce) vodní plochy. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Popis vodního hospodářství a zásobování energiemi je uveden v Odůvodnění územního plánu – kap. 3.4. Koncepce technické infrastruktury, koncepce rozvoje v textové části ÚP - kap. 4.2. Koncepce technické infrastruktury.

#### j)  Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení

Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je území kompaktní zástavby považováno jako jeden územní celek, pro který bude stanoven způsob varování.

## 3.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

## území obsahující základní informace o výsledcích

## tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení

## vlivů na životní prostředí

Požadavek na zpracování zprávy o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nevznikl.

## 3.1.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU

## K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Udržitelný rozvoj území, spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ÚP vytváří podmínky pro vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek; navržená řešení územního plánu a záměry rozvoje jsou v souladu s požadavky obsaženými ve třech pilířích udržitelného rozvoje:

- prostředí – ÚP vytváří územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce

- společnost – ÚP vytváří územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů

- hospodářství – ÚP vytváří územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu a rekreaci v kvalitním přírodním prostředí

##### životní prostředí

Řešení územního plánu respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen na rozvíjení příznivé kvality obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního potenciálu území.

###### přírodní a kulturní hodnoty území

Řešené území se vyznačuje dobrou kvalitou přírodního prostředí. Územní plán respektuje přírodní hodnoty a hodnoty kulturního dědictví, které vystihují charakteristiky, typické pro řešené území. Územní plán je koncipován se snahou o zachování všech přírodních a kulturních hodnot území:

- s ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území

###### ovzduší, hluk

- centrum obce Staré Hobzí je zasaženo dopady hluku a znečištění ovzduší, které je způsobováno průjezdnou dopravou především ze silnice II/152

  - ÚP vytváří územní podmínky pro zmírnění dopadu silnice na zastavěné území

  - podél komunikací II. – III. třídy (podél silnice II/152 a III/4086) platí omezení definovaná hranicí negativního vlivu hluku z dopravy pro stavby (stavby pro bydlení, pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby) včetně chráněného venkovního prostoru, návrhem ochranné a izolační zeleně

- problém znečištění ovzduší z topenišť je nutno řešit důsledným využíváním plynu a využitím obnovitelných zdrojů energie

  - ÚP navrhuje zásobováním plynem ve Starém Hobzí a Vnorovicích

- převážná část stávajících a rozvojových ploch výroby byla zařazena do ploch VS – drobná výroba a služby, které nepřipouští činnosti, děje a zařízení, narušující svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižující kvalitu prostředí souvisejícího území; plochy výroby a skladování jsou soustředěny ve výrobní zóně v dostatečné vzdálenosti od stávajících a navržených ploch bydlení

- provozovny drobné výroby, jejichž situování je umožněno v rámci jiných ploch (např. ploch smíšených obytných), nesmí dle stanovených podmínek pro využití ploch svým provozováním a technickým zařízením narušit užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území

- okolo zemědělských areálů je vymezena limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu pro ochranu okolních ploch bydlení a ploch smíšených obytných

###### voda, půda

- jsou vytvořeny podmínky pro zadržení vody v krajině – přípustnost budování vodních nádrží, poldrů apod. jako protierozní opatření

- snížením povrchového odtoku dojde k minimalizaci zanášení vodních toků

- v rámci krajiny je možná revitalizace regulovaných vodních toků – na základě podrobnější dokumentace

##### sociální soudržnost

Pro udržení a posílení sociální soudržnosti jsou vytvářeny tyto podmínky:

- pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jeho místních částech jsou vymezeny nové plochy pro bydlení, výrobu a sport

- jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení s důrazem na maximální zachování ploch veřejného občanského vybavení

- jsou vymezena veřejná prostranství a plochy sídelní zeleně jako místa důležitá pro setkávání, navazování kontaktů

- v rámci stanovení podmínek pro využití ploch je podpořena kultivace veřejných prostranství

- pro regeneraci duševních a tělesných sil obyvatel jsou navrženy nové plochy pro sport a rozšíření stávajících areálů, které mohou sloužit organizované i neorganizované tělovýchově

- navržené účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, přispějí k rozšíření nabídky krátkodobé rekreace obyvatel, k možnosti použití kola jako dopravního prostředku do zaměstnání a ke zvýšení turistického ruchu

##### hospodářský rozvoj

- ÚP vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj:

  - stabilizuje a rozvíjí obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou

  - vymezuje plochy pro lehkou výrobu a plochy pro výrobu a skladování

  - stabilizuje plochy stávající výrobních areálů

  - další možnosti pro podnikání v řešeném území jsou v umožnění podnikat na vlastních pozemcích v rámci zastavěného území a zastavitelných ploch - byly vymezeny plochy smíšené obytné, které umožňují podnikání v oblasti služeb, turistického ruchu, stravování a ubytování, dále podmíněně připouštějí drobnou výrobu

## 4.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Stanovisko KÚ podle § 50 odst. (5) nebylo vydáno, protože nevznikl požadavek na zpracování zprávy o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

## 5.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5

## zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud

## některé požadavky nebo podmínky zohledněny

## nebyly

Stanovisko KÚ podle § 50 odst. (5) nebylo vydáno, protože nevznikl požadavek na zpracování zprávy o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

## 6.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně

## vybrané varianty

## 6.1. 	ZÁKLADNÍ KONCEPCE rozvoje ÚZEMÍ

6.1.1.   URBANISTICKÁ KONCEPCE

Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.

Rozvoj obce a jeho částí spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití proluk a ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj urbanistické struktury obce je navržen tak, aby výstavba byla efektivní s ohledem na dopravní obsluhu území a obsluhu technickou infrastrukturou, v souladu s ochranou zemědělského půdního fondu.

##### A)	Plochy bydlení

Stabilizované plochy („čistého“) bydlení v rodinných a bytových domech jsou vymezeny převážně v místní části Staré Hobzí.

- rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech jsou situovány převážně na severovýchodním okraji, plocha pro bydlení v bytových domech nejsou navrhovány. Návrh územního plánu počítá s potřebou cca 100bj. pro navržený počet 300 obyvatel a  obložností 2,3 – 2,7 obyvatel/1byt. Výhledová velikost obce byla stanovena na 920 obyvatel.

##### B)	Plochy smíšené obytné

Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod.

- rozvoj ploch smíšených obytných je vymezen v řešeném území v místních částech, ve Starém Hobzí je v návrhu pouze plocha pod zemědělským střediskem. Do ploch SO byly zařazeny všechny plochy z původního územního plánu Bz – bydlení venkovského charakteru, které obsahově odpovídají tomuto zařazení.

##### C)	Plochy rekreace

Vyčleněné stávající plochy hromadné rekreace a individuální rekreace jsou stabilizované, není tendence dalšího rozšiřováni, kromě dvou lokalit, které jsou již dlouhodobě do územního plánu zařazeny a počítá se s nimi na základě vyhodnocení únosné míry dostavby.

- nové plochy jsou navrženy jako dostavba stávajících lokalit

##### D)	Plochy občanského vybavení

Jsou respektovány stabilizované plochy ve Starém Hobzí a místních částech s důrazem na zachování ploch veřejného občanského vybavení.

- pro rozvoj veřejného občanského vybavení nejsou vymezeny nové plochy, stávající stav je dostačující

- nová plocha komerčního občanského vybavení je navržena v přestavbové ploše na dolním konci návsi Starého Hobzí, pro obchodní zařízení v centru obce

- v případě potřeby je občanské vybavení umožněno rozvíjet intenzifikací stávajících zařízení, nebo v rámci smíšených ploch obytných

##### E)	Plochy sportu

Stabilizované plochy jsou v řešeném území zastoupeny sportovními hřišti a hřištěm v zámeckém parku.

- hlavní rozvojové plochy sportu jsou navrženy v návaznosti na základní školu na severním okraji obce a v jižní části Starého Hobzí (lyžařský vlek, hřiště v Nových Dvorech).

##### F)	Plochy veřejných prostranství

Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť.

- ÚP navrhuje veřejná prostranství ve formě uličních prostorů pro obsluhu navržených ploch dopravní a technickou infrastrukturou

##### G)	Plochy sídelní zeleně

Jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zeleně, stabilizované plochy zeleně ostatní, která plní zejména funkci izolační a kompoziční.

- nové plochy jsou navrženy převážně pro zeleň s rekreační funkcí, neboť v řešeném území je nedostatek ploch pro sportovně rekreační vyžití ve volné přírodě (golfové hřiště, plochy ZR na přechodu do volné krajiny (relaxace, odpočinek, hry v přírodě)

##### H)	Plochy výroby a skladování

Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími druhotnými dopady. Stávající plochy pro průmyslovou výrobu jsou situovány na okrajích zástavby Starého Hobzí a jeho místních částí, zemědělská a lesnická výroba je zastoupena stávajícími zemědělskými areály. Navrženo je rozšíření areálů, zejména pro drobnou výrobu a služby, jako součást programu pro vytváření pracovních míst v místě bydliště a posílení podnikatelské aktivity.

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

| Původní označení | Nové označení a způsob využití | Katastrální území | Odůvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| B4 | Br/2s | Z1 | BR – bydlení v RD | Staré Hobzí | plocha je navržena v souladu s urbanistickou koncepcí obce; využít proluky ve stávající zástavbě, zejména takové, které mají přímé dopravní napojení na základní komunikační síť - silnici II/152, dobrou dostupnost pro pěší do centra obce a doplňují oboustranně obestavěnou ulici v těsné blízkosti náměstí |
| B5 | Br/2s | Z2 | BR – bydlení v RD | Staré Hobzí | plocha je vhodně situovaná z hlediska urbanistické koncepce obce; rozvíjet plochy bydlení směrem východním, kde jsou dobré rozvojové možnosti pro bydlení, nezatížené ochrannými pásmy (OP ZD, hřbitov, hlavní vedení vn) a konfigurace terénu, včetně orientace plochy ke světovým stranám je příznivá pro kvalitní bydlení. Území je dobře napojené na dopravní a technickou infrastrukturu, má přímé napojením na hlavní páteřní komunikaci - silnici II/152, v úměrně dostupné vzdálenosti pro pěší do centra obce. |
| B6, B14 | Br/2s Bb/3s | Z3 | BR – bydlení v RD a BD – bydlení v byt. domech | Staré Hobzí | plocha je vhodně situovaná z hlediska urbanistické koncepce obce; rozvíjet plochy bydlení směrem východním, kde jsou dobré rozvojové možnosti pro bydlení, nezatížené ochrannými pásmy (OP ZD, hřbitov, hlavní vedení vn) a konfigurace terénu, včetně orientace plochy ke světovým stranám je příznivá pro kvalitní bydlení. Území je dobře napojené na dopravní a technickou infrastrukturu, má přímé napojením na hlavní páteřní komunikaci - silnici II/152, v úměrně dostupné vzdálenosti pro pěší do centra obce. Plocha leží na hlavním pěším tahu k náměstí a zámku, plynule navazuje na plochy, kde v posledním období probíhá nová výstavba. |
| B8 | Bz/1s | Z4 | BR – bydlení v RD | Staré Hobzí | plocha je navržena v souladu s urbanistickou koncepcí obce; využít proluky ve stávající zástavbě a dbát o ucelení půdorysu zástavby obce. Plocha uzavírá hranici na východním okraji obce, využívá menší proluku ve stávající zástavbě rodinných domů. |
| B15 | Br | Z5 | SO – smíš. plochy obytné | Staré Hobzí | plocha na západním okraji zástavby obce, uzavírá zde půdorys obce, prodlužením stávající oboustranně obestavěné ulice směrem ke zemědělskému středisku. Limity využití území zde umožňují situování pouze jednoho rodinného domu, s ohledem na nutnost respektování OP ZD a stávajícího nadzemního vedení vn. |
| B1 | Bz/1s | Z6, Z6a Z6b Z6c | SO – smíš. plochy obytné | Vnorovice | plocha je situovaná v souladu s dlouhodobou koncepcí zástavby sídla, je částečně rozestavěná a rozšiřuje zástavbu severním směrem na plochách vhodných k zajištění kvality bydlení, v dostatečné vzdálenosti od zemědělského střediska i výhledové ČOV a plochy pro výrobní aktivity. |
| B16 | Br | Z7 | SO – smíš. plochy obytné | Vnorovice | vzhledem ke skutečnosti, že dlouhodobě sledovaná lokalita Z6 je již částečně zastavěná, je pro rozvoj Vnorovic navržena další plocha, pro smíšené bydlení v rodinných domech, a to u hlavní cesty k chatovým lokalitám a k řece. Výhodou této plochy je blízkost ČOV, hřiště i hlavního centrálního prostoru – návsi ve Vnorovicích. |
| B7 | Br/1s |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
| B2 | Bz/1s | Z8 | SO – smíš. plochy obytné | Nové Dvory | plocha je situovaná v souladu s dlouhodobou koncepcí zástavby sídla; rozšiřovat bydlení na plochy, které přímo navazují na stávající zastavěné území a leží mimo negativné vlivy (dopravy, výroby apod.). Plocha je situovaná v těsné blízkosti návsi a má dobré napojení na ČOV i hlavní přístupovou komunikaci - silnici III/4088. |
| B3 | Bz/1s | Z9 | SO – smíš. plochy obytné | Nové Dvory | plocha je situovaná v souladu s dlouhodobou koncepcí zástavby sídla; rozšiřovat bydlení na plochy, které přímo navazují na stávající zastavěné území a leží mimo negativné vlivy (dopravy, výroby apod.). Plocha je situovaná v těsné blízkosti návsi a má dobré napojení na ČOV i hlavní přístupovou komunikaci - silnici III/4088. Uzavírá prostor návsi i celkový půdorys obce na východním okraji. |
| B9 | Bz/1s |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
| B10 | Br/2s |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
| B11 | Br/2s |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
| B12 | Bz/2s | P2 | SO – smíš. plochy obytné | Staré Hobzí | plocha byla přehodnocena jako přestavba |
| B13 | Br/2s |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
|  |  | Z10 |  |  | plocha byla zastavěna |
| B15 | Bz/1s | Z11 | SO – smíš. plochy obytné | Nové Hobzí | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí rozvoje sídla; doplňuje oboustranně obestavěnou ulici, podél hlavní přístupové komunikace – silnice III/409 24 |
| O1 | Od/1s | P3 | OK – občanské vybavení komerční | Staré Hobzí | plocha byla přehodnocena jako přestavba |
| R1,R2, R3 | Rch |  |  | Vnorovice | plochy byly zastavěny |
| R4 | Rs/v |  |  | Vnorovice | plocha byla zastavěna |
| R7 | Rs/v |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zastavěna |
|  |  | Z12 | RR – rekreace | Staré Hobzí | plocha je navržena pro mírné doplnění chatové lokality mezi Velflovým a Louckým mlýnem, jako jediná na katarálním území Starého Hobzí. Tato plocha je využívaná k rekreačním účelům a poskytuje možnost výstavby chat i ostatním zájemcům, za předpokladu, že nebude narušena pohoda individuální rekreace. |
|  | Rch | Z13 | RR – rekreace | Vnorovice | plocha je navržena pro mírné doplnění chatové lokality podél vodního toku Moravské Dyje v severní části katastru, jako jediná na katarálním území Vnorovice. Tato plocha je využívaná k rekreačním účelům a poskytuje možnost výstavby chat i ostatním zájemcům, za předpokladu, že nebude narušena pohoda individuální rekreace. |
| R6 | Rs/v | Z14 | OS – občanské vybavení sport | Staré Hobzí | plocha na severním okraji zástavby Starého Hobzí řeší potřebu školního hřiště u základní školy, na kterou bezprostředně navazuje a rovněž řeší náhradu za hřiště v zámeckém parku, které je dosud využíváno jako školní i fotbalové hřiště v rozporu s ochranou kulturních hodnot území. |
|  | lyžařský vlek | Z15 | OS – občanské vybavení sport | Staré Hobzí | plocha pro lyžařský vlek na Strážném kopci byla vybrána s ohledem na terénní podmínky, které jsou v tomto prostoru pro lyžování zejména dětí a mládeže optimální a dostačující. Je zde vyloučena možnost zastavění plochy, s výjimkou objektů bezprostředně souvisejících s provozem lyžařského areálu. |
| R5 | Rs/v | Z16 | OS – občanské vybavení sport | Nové Dvory | plocha pro menší hřiště, situovaná naproti zemědělského střediska má umožnit zpestření trávení volného času zejména dětí a mládeže a vytvořit prostor pro setkávání a shromažďování obyvatel místní části Nové Dvory. |
| V1 | Vz/x |  |  | Vnorovice | plocha byla zastavěna |
|  |  | Z37 | VZ – zem. výroba | Staré Hobzí | plocha pro zemědělskou farmu u silnice II/152, řeší požadavek vlastníka pozemků na možnost provozování zemědělské činnosti, chov koní. Pouze část přiléhající k silnici bude využita pro objekty bydlení a zemědělské zázemí, převážná část plochy bude využita jako výběh pro koně |
| V5 | Vs/x | Z38 | VS – výrobní služby | Staré Hobzí | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí obce; vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikatelskou aktivitu místních obyvatel. Plocha přiléhající k silnici II/152, navazuje na stávající zemědělské středisko a vyplňuje trojúhelníkovou plochu mezi silnicí, parkovištěm a zemědělským střediskem. |
| V4 | Vs | Z39 | VS – výrobní služby | Staré Hobzí | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí obce; vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikatelskou aktivitu místních obyvatel. Plocha přiléhající k silnici II/152, vyplňuje proluku mezi stávající zástavbou a polní cestou na západním okraji obce. Stavby, zařízení a činnosti směrem ke hřbitovu budou respektovat pietu hřbitova a nebudou vykazovat nadměrný hluk, prašnost a jiné negativní vlivy. |
| V6 | Vs/x | Z40 | VS – v. služby | Staré Hobzí | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí obce; vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikatelskou aktivitu místních obyvatel. Plocha přiléhající k účelové komunikaci, vyplňuje prostor mezi stávajícím zemědělským střediskem a polní cestou, předpokládají se zde činnosti, související s provozem střediska, např. opravářské dílny, sklady apod. |
| V7 | Vs/x | Z41 | VS – výrobní služby | Staré Hobzí | plocha je potřebná k rozšíření provozu lihovaru |
| V2 | Vs | Z42 | VS – výrobní služby | Vnorovice | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí obce; vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikatelskou aktivitu místních obyvatel. Plocha má velmi dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Záměrem je vytvořit v místní části možnosti pro podnikáni v místě bydliště, a tím omezit nutnou dojížďku do zaměstnání. |
| V3 | Vs | Z43 | VS – výrobní služby | Nové Dvory | plocha je v souladu s urbanistickou koncepcí obce; vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikatelskou aktivitu místních obyvatel. Plocha má velmi dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Záměrem je vytvořit v místní části možnosti pro podnikáni v místě bydliště, a tím omezit nutnou dojížďku do zaměstnání. |
| T1 | ČOV/x/v | Z52 | TI – technická | Staré Hobzí | plocha řeší rozšíření čistírny odpadních vod za účelem zvýšení její kapacity |
| T2 | ČOV/x/v | Z53 | TI – technická | Nové Hobzí | plocha řeší umístění nové čistírny odpadních vod pro místní část Nové Hobzí |
|  |  | Z54 | TO – skládka | Staré Hobzí | plocha řeší možnost ukládání inertního odpadu, počítá se s následnou rekultivací na plochu krajinné zeleně |
|  |  | Z55 | TO – skládka | Staré Hobzí | plocha řeší umístění sběrného dvora separovaného odpadu v odlehlé lokalitě, vzdálené od obytných ploch |
|  |  | Z56 | TO – skládka | Staré Hobzí | plocha řeší možnost ukládání inertního odpadu, počítá se s následnou rekultivací na plochu krajinné zeleně |
| D10 D17 | místní kom. | Z17 | U/v – veřejné prostranství | Staré Hobzí | plocha řeší dopravní obsluhu rozvojových lokalit |
| D1 | místní kom. | Z18 | Vnorovice | U/v – veřejné prostranství | plocha řeší dopravní obsluhu rozvojových lokalit |
|  |  | Z19 | Vnorovice | U/v – veřejné prostranství | plocha řeší dopravní obsluhu rozvojových lokalit |
| D2 | místní kom. |  | Vnorovice |  | zrealizováno |
| D6 | místní kom. | Z20 | U/v – veřejné prostranství | Nové Dvory | plocha řeší dopravní obsluhu rozvojových lokalit |
| D21 | místní kom. | Z21 | U/v – veřejné prostranství | Nové Dvory | plocha řeší dopravní obsluhu rozvojových lokalit |
| D22 |  | Z22 | U/v – veřejné prostranství | Nové Hobzí | plocha řeší přemostění řeky mostem pro motorová vozidla z důvodu nutnosti dopravního propojení zástavby na obou březích řeky Moravské Dyje a napojení účelových komunikací směrem na Václavov a další části obce Písečné |
| D23 |  | Z50 | DU/v – účelová | Staré Hobzí | plocha řeší příjezd ke skládce inertního odpadu |
| D24 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zrušena, dopravní napojení plochy je řešeno ze stávajících účelových komunikací |
| D25 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla zrušena, dopravní napojení plochy je řešeno ze stávajících účelových komunikací |
| D26 |  |  |  | Staré Hobzí | zrealizováno |
| D27 |  |  |  | Staré Hobzí | zrealizováno |
| D11 | úprava silnice | Z44 | DS/v – doprava | Staré Hobzí | plocha nutná pro řešení dopravní závady |
| D7 | úprava silnice | Z45 | DS/v – doprava | Staré Hobzí | plocha nutná pro řešení dopravní závady |
|  |  | Z46 |  |  | plocha není obsazena |
| D3 | parkoviště | Z47 | DP/v – doprava parkoviště | Vnorovice | plocha nutná pro možnost vytvoření parkovacích míst na návsi, návštěvníky kulturního domu |
| D5 | parkoviště | Z48 | DP/v – doprava parkoviště | Nové Dvory | plocha nutná pro možnost vytvoření parkovacích míst na návsi, návštěvníky sportovního zařízení |
| D20 | k ČOV | Z49 | DU/v – účelová komunik. | Staré Hobzí | plocha nutná pro příjezd k dočišťovacím nádržím |
| D4 | úprava silnice |  |  | Vnorovice | zrealizováno |
| D8 | garáže |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy OV |
| D9 | garáže |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy bydlení |
| D12 | Parkoviště |  |  | Staré Hobzí | zrealizováno |
| D13 | parkoviště |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy veřejného prostranství |
| D14 | garáže |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy veřejného prostranství |
| D15 | parkoviště |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy veřejného prostranství |
| D16 | místní kom. |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy bydlení |
| D18 | úprava sil. | P4 | DS/v - doprava | Staré Hobzí | plocha řeší dopravní závadu, ostrý oblouk na hlavním dopravním tahu |
| D19 | místní kom. |  |  | Staré Hobzí | zrealizováno |
| D28 | místní kom. |  |  | Vnorovice | plocha byla přehodnocena na stávající silnici DS |
| D29 | místní kom. |  |  | Staré Hobzí | plocha byla přehodnocena na stávající silnici DS |
|  |  | Z51 | DU/v – účelová | Nové Hobzí | plocha řeší dopravní propojení s obcemi sousedních katastrů |
| Z1 | u sportu |  |  | Nové Dvory | plocha začleněna do plochy dopravy |
|  |  | Z23 | ZP – zeleň veřejná | Staré Hobzí | plocha řeší odpočívadlo pro cyklisty a místo výhledů do krajiny, odpočinek a zpestření na cyklistických trasách |
|  |  | Z24 | ZR – zeleň rekreační | Staré Hobzí | plocha pro relaxaci a odpočinek na severním okraji zástavby, slouží současně jako ochranná zeleň |
|  |  | Z25 | ZR – zeleň rekreační | Staré Hobzí | plocha pro umístění menšího dětského hřiště, slouží současně pro relaxaci a odpočinek |
|  |  | Z26 | ZR – zeleň rekreační | Staré Hobzí | plocha pro golfové hřiště a další sportovní aktivity ve volné přírodě, snaha vytvořit stálé zařízení, na ploše určené k zatravnění |
|  |  | Z27 | ZR – zeleň rekreační | Staré Hobzí | plocha pro volné rekreační aktivity, umístění menšího dětského hřiště, hřiště fitness, plochy pro relaxaci a odpočinek, plnící současně i funkci ochrannou |
|  |  | Z28 | ZR – zeleň rekreační | Staré Hobzí | plocha pro relaxaci a odpočinek ve volné krajině |
|  |  | Z29 | ZO – zeleň izol. | Staré Hobzí | plocha podél komunikace na uložení inženýrských sítí |
|  |  | Z30 | ZO – zeleň izolační | Staré Hobzí | plocha podél komunikace na uložení inženýrských sítí |
| Z8 | u lok. B4 | Z31 | ZO – zeleň izolační | Staré Hobzí | plocha podél komunikace na uložení inženýrských sítí |
| Z5 | u lok. D7 | Z32 | ZO – zeleň izolační | Staré Hobzí | plocha podél komunikace na uložení inženýrských sítí |
|  |  | Z33 | ZO – zeleň izolační | Staré Hobzí | plocha řeší funkci izolační |
| Z2 | u lok. B2 | Z34 | ZO – zeleň izolační | Nové Dvory | plocha převedena do ploch SX |
| Z3 | u lok. B3 | Z35 | ZO – zeleň izolační | Nové Dvory | plocha převedena do ploch SX |
|  |  | Z36 | ZO – zeleň izolační | Nové Hobzí | plocha řeší funkci izolační |
| Z3 | u lok. R6 |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy sportu |
| Z4 | u lok. B5 |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do plochy bydlení |
| Z6 | u lok. D4B6 |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do koridoru TK3 |
| Z7 | u lok. O1 |  |  | Staré Hobzí | plocha začleněna do veřejného prostranství |
| B9 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla převedena do stávajícího stavu |
| B9 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla převedena do stávajícího stavu |
| B10 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla převedena do stávajícího stavu |
| B11 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla převedena do stávajícího stavu |
| B13 |  |  |  | Staré Hobzí | plocha byla převedena do stávajícího stavu |
|  |  | Z57 | NB/v – vodní nádrž | Staré Hobzí | plocha s funkcí dočišťovací nádrže čistírny odpadních vod |
|  |  | Z58 | NB/v – vodní nádrž | Staré Hobzí | plocha s funkcí dočišťovací nádrže čistírny odpadních vod |
| N1 | Nb/v | Z59 | NB/v – vodní nádrž | Vnorovice | plocha s funkcí dočišťovací nádrže čistírny odpadních vod |
| N3 | Nb/v | Z60 | NB/v – vodní nádrž | Nové Dvory | plocha s funkcí dočišťovací nádrže čistírny odpadních vod |

Pozn. V souvislosti s vyřazením některých lokalit nebylo provedeno přečíslování.

## 6.1.2.   KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

### POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Železniční doprava

Řešeným územím neprochází železniční trať. Severozápadně řešeného území prochází železniční trať č. 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice. Možnost nástupu na železnici ze Starého Hobzí a jeho místních části  je v cca 9 km vzdálených Slavonicích po silnici II/152 nebo v obci  Urbaneč vzdálené cca 5 km severně od Starého Hobzí po silnici III/4086.

Silniční doprava

Katastrálním územím Starého Hobzí prochází tyto silnice:

II/152		Nová Bystřice - Moravské Budějovice  - Ivančice - Brno

III/4086		Dačice - Staré  Hobzí - Janov

III/4088		Chlumec - Nové Dvory - Staré Hobzí

III/409 24	Modletice – Nové Hobzí

Silnice II/152 přichází do obce od Slavonic od západu, prochází severní částí  obce, východně obce je navržena malá směrová úprava, silnice pokračuje směrem na východ do Jemnice. Silnice není zařazena do vybrané silniční sítě, podle schválené kategorizace je silnice navržena v kategorii S 9,5/70, v obci MS2 8/50 ve funkční třídě B jako sběrná komunikace s dopravně obslužnou funkcí.

Silnice III/4086 prochází obcí od severu k jihu. Severně zastavěného území je navržena směrová úprava pro návrhovou rychlost 60 km/hod. - úprava poloměru oblouku na 130m, v obci jižně návsi je upraven levostranný směrový oblouk na poloměr 50 m pro návrhovou rychlost 40 km/hod. a jižně zastavěného území v prostoru skládky je úprava na v = 60 km/hod. - poloměr levostranného oblouku 200 m. Silnice je uvažována v kategorii S  7,5/60 resp. MO2 10/6,5/50 ve funkční třídě C jako  obslužná komunikace  umožňující přímou obsluhu všech objektů.

Silnice III/4088 neprochází zastavěným územím obce, upravována bude ve stávající trase v kat. S 7,5/60.

Místní komunikace jsou ponechány ve stávajících trasách, nové místní komunikace jsou navrženy v místech plánované výstavby rodinných domků přibližně v trasách stávajících polních cest, ve funkční třídě C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 8 m.

Katastrálním územím Vnorovic prochází silnice III/4086 Dačice - Staré Hobzí - Janov. Silnice prochází obcí od severu k jihu dvěma protisměrnými oblouky, na okrajích zástavby se prudce silnice svažuje  směrem ke středu obce, v jižní části je umístěno zrcadlo při křižovatce s polní cestou. Silnice bude upravována ve stávající  trase v kategorii S 7,5/60, v zastavěném území ve funkční třídě C jako obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50. Místní komunikace jsou ponechány ve stávajících trasách, upravovány budou ve funkční   třídě C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech území, někdy ukončeny i slepě, v kat. MO2 10/6,5/30.

Katastrálním územím Nových Dvorů prochází silnice III/4088 Chlum - Nové Dvory - Staré Hobzí. Silnice prochází obcí od severu k jihu ve vyhovující trase, bude upravována v kategorii S 7,5/60 resp. v zastavěném území pouze ve stávající  trase ve funkční třídě C jako obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kat. MO2 10/6,5/30. Místní komunikace budou zachovány ve stávajících  trasách, upravovány budou ve  f.tř. C jako obslužné komunikace ukončené někdy i slepě v kat. MO2 10/6,5/30.

Katastrálním územím Nového Hobzí prochází silnice III/40924 Modletice - Nové Hobzí. Silnice místního významu je ukončena na severním okraji obce, dále pokračuje jako místní komunikace, která propojuje Nové Hobzí s Janovem  (dále pokračuje sil. III/4086 do St. Hobzí). Silnice III/40924 bude upravována ve stávající trase v kat. S 7,5/60 v zastavěném území ve funkční třídě C jako obslužná komunikace v kat. MO2 10/6,5/30, navrhujeme úsek mezi silnicemi IIII/40924 a III/4086 přeřadit do sítě silnic III. třídy.

Intenzita silniční dopravy

Intenzita dopravy je odvozena z výsledků celostátního profilového sčítání dopravy na silniční a dálniční  síti ČR v r. 2010 pomocí růstových koeficientů, které stanovilo ŘSD ČR pro rok 2020. Sčítání dopravy bylo provedeno pouze na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na nejvýznamnějších silnicích III. třídy. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnicích II/152 a III/4086.

Na ostatních silnicích III. tř. v řešeném zastavěném území nebylo celostátní sčítání dopravy uskutečněno, a proto nelze ani stanovit intenzity dopravní zátěže. Intenzita dopravy je v obci minimální, zanedbatelná, převážně jen od místních obyvatel.

sčítací stanoviště 2-2770, sil. II/152 směr Jemnice

T =  104 . 1,23 	=  128 voz/24 hod.

O = 415 . 1,25	=  519 voz/24 hod.

M =     9 . 0,91	=      8 voz/24 hod.

S = 		    655 voz/24 hod.

sčítací stanoviště 2-3320, sil. II/152 směr Slavonice

T =   119 . 1,23 	=  146 voz/24 hod.

O =  498 . 1,25	=  622 voz/24 hod.

M =    17 .  0,91	=    16 voz/24 hod.

S = 		     784 voz/24 hod.

sčítací stanoviště 2-2813, sil. II/4086 směr Dačice

T =    71 . 1,23 	=     87 voz/24 hod.

O =  735 . 1,25	=   919 voz/24 hod.

M =    10 . 0,91	=       9 voz/24 hod.

S = 		    1015 voz/24 hod.

Nemotorová doprava

Stávající chodníky ve Starém Hobzí jsou oboustranné pouze podél sil. III/4086 severně křižovatky silnic II/152 a III/4086, jednostranný chodník je částečně podél sil. II/152 u školy a v jižní části sil. III/4086. Je navrženo dobudování oboustranných chodníků podél průtahů silnic obcí. Obcemi neprochází značené turistické trasy.

Silnice II/152 i III/4086 jsou vzhledem k velmi nízké zátěži motorovou dopravou vhodné pro cyklistickou dopravu.

Nadregionální tj. dálkové cyklistické trasy jsou vedeny po sil. III/4088 a III/40924 Telč - Dačice - Staré Hobzí - Písečné - Vranov a po sil. II/152 Staré Hobzí - Slavonice, v širších vztazích navazujících na nadregionální  trasu Nová Bystřice - Slavonice - Písečné - Vratěnín (přechod). Regionální cykl.  trase je navržena ze Starého Hobzí (po sil. II/152) - Jemnice - Police - Vysočany - Vranovská přehrada. Z Janova vede značená cyklotrasa místního významu po lesní cestě směrem severozápadním na sil. II/152 (mezi Slavonice a Mutnou), kde se napojuje na dálkovou trasu. Cyklistické    trasy jsou převzaty z „Programu rozvoje pohraničí“ zpracovaného OÚ Jindřichův Hradec RRR v 1994, resp. z dokumentace z r. 1997 „Propojení cyklistických tras ČR - Rakousko“ -  v terénu jsou již vyznačeny.

Ve Vnorovicích je vybudován jednostranný chodník v krátkém úseku od rybníka k místní komunikaci do Spáleného mlýna podél sil. III/4086. Navrženo je dobudování chodníku podél průtahu obcí.

V Nových Dvorech je chodník vybudován po obou trasách průtahu sil. II/4088.

V Novém Hobzí nejsou vybudovány chodníky podél hlavní komunikace, vzhledem k charakteru zástavby nejsou potřeba.

Cyklotrasy jsou stejné jako ve Starém Hobzí.

Hospodářská doprava

Zemědělská doprava využívá stávající síť polních cest a silnic. Zemědělská doprava je vzhledem k poloze zemědělských zařízení a již vybudovaným zemědělským cestám vyloučena z průjezdu obcí přes náves. Komplexní pozemkové úpravy  nebyly zatím zpracovány, případné změny v síti polních cest bude třeba po vyhotovení KPÚ zapracovat do ÚPO.

Veřejná doprava

Veřejná doprava je zajišťována autobusovou dopravou. Oblastí projíždí nyní tři autobusové linky zajišťované ČSAD J. Hradec, provozovna Dačice (Dačice - Slavonice ,  Dačice – Vratěnín,  Dačice - Jemnice) a jedna linka Štefltour (Dačice - Staré Hobzí – Dačice). Autobusová zastávka ve Starém Hobzí se nachází při křižovatce silnic II/152 a III/4086, je vybavena čekárnou a uskuteční se na ní cca 23 spojů /24 hodin ve všední dny. Izochrona dostupnosti 500  m  pokrývá téměř celé území obce.

V Janově u rekreačního střediska se nachází autobusová zastávka, další v Novém Hobzí ve středu obce, ve Vnorovicích ve středu obce u rybníka, v Nových Dvorech ve středu obce u kapličky a na rozcestí 2,0 km do Nových Dvorů. Izochrony  500 m pokrývají celé území obcí, u zastávek jsou vybudovány čekárny, zálivy pro zastavování autobusů nejsou nutné vzhledem k nízkému počtu spojů a malé zátěži motorovou dopravou.

Letecká doprava

Území není dotčeno zájmy letecké dopravy.

Vodní doprava

Území není dotčeno zájmy  vodní dopravy.

Statická doprava

Odstavení vozidel je potřeba  řešit na stupeň automobilizace 1:2,5 dle ČSN 736110. Rostoucí nároky na krytá stání budou řešeny u stávajících rodinných domků dostavbou individuálních garáží na vlastním pozemku, výstavbou řadových garáží nebo odstavením na parkovišti resp. podél komunikací, u stávajících bytových domů dostavbou řadových garáží a u navrhovaných rodinných domků výstavbou individuálních garáží či vestavbou přímo v objektu.

### Staré Hobzí a Janov

Pro výhledový stav 700 + 6 obyvatel je potřeba zajistit 215 odstavných stání. Pro stávajících 35 byt. jednotek v bytových domech je postaveno 12 řadových garáží a 4 garáže jsou vestavěny v objektu jednoho domu, potřeba je dostavět min 19 řadových garáží, pro stávající rodinné domy uvažujeme s dostavbou vlastních garáží má cca 87 a pro 10 % tj. 9 navrhujeme dostavbu řadových garáží, pro navržených 85 rod. domů uvažujeme odstavení na vlastním pozemku - celková potřeba v obci min. 40 řad. garáží z toho 12 již postaveno, navržena je dostavba 39 řad. garáží. Navrženy jsou čtyři lokality pro  řad. garáže o kapacitách 18,7,9 a 5 míst - rozmístění je patrné ve výkrese „Dopravní řešení“.

Parkování vozidel je bilancováno podle počtu obyvatel a občanské vybavenosti. Podniky a družstva si parkování vyřeší na vlastních pozemcích.

Ve Starém Hobzí je potřeba zajistit pro obytný okrsek 706 obyvatel  11 p.s. a pro občanskou vybavenost min 29 (z toho pro penzion 13, hospoda U Pepy 3, OÚ + sál pro 56 osob 5, hřbitov 5, ZŠ + MŠ 3). Celková potřeba v obci je 40 parkovacích stání. Parkoviště jsou znázorněna ve výkrese  „Dopravní řešení“. Návrh odpovídá potřebě. Celkem je v obci navrženo 53 parkovacích stání. Další stávající parkoviště pro 8 a 18 stání jsou u areálu ZD.

### Vnorovice

Pro výhledový stav 101 obyvatel v obci je potřeba zajistit 32 odstavných stání. Pro odstavení je potřeba celkem 29 individuálních garáží a 3 stání na parkovišti resp. podél komunikací. Pro parkování v obci je potřeba celkem 14 parkovacích stání, z toho pro odstavení vozidel 2 pro obytný okrsek 162 obyvatel 2 P.S. a pro občanskou vybavenost - kulturní dům 10 P.S. Celkem bude v obci zajištěno 15 parkovacích stání.

### Nové Dvory

Pro výhledový stav 95 obyvatel v obci je potřeba zajistit 33 odstavných stání. Pro odstavení je potřeba celkem 35 individuálních garáží a 2 stání na parkovišti resp.  podél komunikací.   Pro parkování v obci je potřeba minimálně 4 parkovací stání, z toho pro odstavení vozidel 2, pro obytný okrsek 130 obyvatel 2 P.S., pro občanskou vybavenost nejsou potřeba vzhledem k jejímu charakteru parkovací stání. Celkem budou v obci zajištěna 4 parkovací stání.

### Nové Hobzí

Pro výhledový stav 18 obyvatel v obci je potřeba zajistit 8 odst. stání v individuálních garážích. Vzhledem k charakteru obce není třeba budovat parkoviště.

Návrh parkování v místních částech Starého Hobzí je patrný ve výkrese „Dopravní řešení“.

Dopravní zařízení

V obcích není dopravní zařízení a s výstavbou se neuvažuje, podle zájmu je možné zřízení soukromé autoopravny a podobně.

Ochranná pásma

Ochranné silniční pásmo činí u sil. II. a III. tř. 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997.

Uvnitř zástavby platí hygienická hluková pásma odpovídající Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk od silniční dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu (-10dB) a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční, pokud se nezohlední další korekce, což v případě hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo několikrát novelizováno. Pro účely územně plánovací dokumentace jsou stanoveny vzdálenosti izofon od liniových zdrojů hluku pro rok 2020. Výpočtem je stanovena ekvivalentní hladina hluku „Y“ ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu a vzdálenost, ve které je dosažen požadovaný útlum na 50 resp. 40 dB(A). Hodnot 60 dB(A) v dne a 50 dB(A) v noci nebude dosaženo. Tento výpočet má pouze orientační charakter.

Silnice II/152 - sčít. stan. 2-2770 (St. Hobzí - Jemnice)

- T = 128 voz/24 hod

- O = 519 voz/24 hod

- v = 50 km/hod

Den: F1 = 2,282 . 106	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 53,5 dB(A)

Útlum hluku na 50dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 13,0 m od osy přilehlého jízdního pruhu.

Noc: F1 = 4,607 . 105	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 46,5 dB(A)

Útlum hluku na 40dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 20,0 m od osy přilehlého jízdního pruhu.

Silnice II/152 - sčít. stan. 2-3320 (St. Hobzí - Slavonice)

- T = 146 voz/24 hod.

- O = 622 voz/24 hod

- v = 50 km/hod

Den: F1 = 2,647 . 106	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 54,1 dB(A)

Útlum hluku na 50 dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 14,3m od osy přilehlého

jízdního pruhu.

Noc: F1 = 5,268 . 105	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 47,1 dB(A)

Útlum hluku na 40dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 21,8 m od osy přilehlého jízdního pruhu.

Silnice III/4086 - sčít. stan. 2-3320 (St. Hobzí - Dačice)

- T = 87 voz/24 hod.

- O = 919 voz/24 hod

- v = 50 km/hod

Den: F1 = 2,216 . 106	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 53,4 dB(A)

Útlum hluku na 50 dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 12,8m od osy přilehlého

jízdního pruhu.

Noc: F1 = 3,635 . 105	F2 = 1,0		F3 = 1,0

Ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu bude

Y = 45,5 dB(A)

Útlum hluku na 40dB(A) – základní hladiny se dosáhne ve vzdálenosti 17,4 m od osy přilehlého jízdního pruhu.

Hluku 60 dB(A) v řešeném území není dosaženo.

Izofona hluku (základní hladina) pro 50 dB(A) bude ve vzdálenosti 12,8 až 14,3m od osy komunikace. Hluk od silniční dopravy není omezujícím faktorem v obci, v denní době není v území pro bydlení překročena hladina 60 dB(A) podél hlavní komunikace II/152 rozhodující posouzení..

Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy na silnicích III. třídy, nebude hlukové pásmo pro 55 dB(A) omezujícím faktorem pro bydlení v řešeném území.

V obci ve stávající zástavbě je třeba řešit odstranění hluku úpravou fasád, zdvojením případně ztrojením skel oken, výsadbou zeleně. V nově navrhovaných objektech je nutné přizpůsobit situování místností vyžadujících klid do části objektu odvráceného od silnice.

### Zdůvodnění přijatého řešení

Jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury - DS (silniční doprava) pro průchod hlavních komunikací II/152 a III/4086:

- Plochy pro úpravu trasy silnic II/152 a III/4086 – jsou navrženy úpravy tras –odstranění nevyhovujícího směrového i šířkového vedení na důležitých tazích ve směru V-Z a S-J v souladu s urbanistickou koncepcí

- Jsou navrženy plochy pro parkování – DP (silniční doprava – parkoviště)

- Plochy pro garáže jsou v území stabilizovány a jejich výstavba je možná i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití (bydlení, smíšené plochy bydlení, občanské vybavení apod.) – DG (silniční doprava – garáže)

Navrženy jsou  plochy veřejných prostranství – U – jedná se o plochy vymezené pro průchod místních obslužných komunikací a komunikací charakteru zklidněných komunikací, sloužících pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových lokalit.

Jsou navrženy  plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro obsluhu rozvojových lokalit, pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky, pro cyklistická trasy

Navrženy jsou cyklistické trasy v plochách silnic a účelových komunikací.

##### Obecné podmínky pro umísťování:

- v  plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu, umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace

- silnice II. třídy v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině B jako sběrné dvoupruhové komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2 8/50, mimo zastavěné území v kategorii S 9,5/70.

- silnice III. třídy v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii S 7,5/60, min. S 6,5/50.

- místní obslužné komunikace - řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 8 m.

- v zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace

6.1.3.   KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

### Popis současného stavu

##### a)  Zásobování vodou

Zdroje vody:

Staré Hobzí má vlastní vodovod s lokálními zdroji:

- Dubinky východně od obce - celková vydatnost cca 1,2 l/s

- studny S1 až S4 JV od obce - celková vydatnost cca 6,5 l/s

- Veselíčko jižně od obce - celková vydatnost cca 10 l/s

Zásobovací systém:

Voda se v současné době dopravuje do obce ze dvou směrů:

- ze zdrojů Dubinky

- z nových zdrojů Veselíčko čerpáním do akumulace při zdrojích v nivě potoka Páčna. Odtud se čerpá do obou vodojemů. Současně lze takto dodávat vodu i ze zdrojů S1 až S4 u Páčny.

Akumulace

V obci jsou dva vodojemy:

1. tlakové pásmo............... 50 m3, (resp. 80 m3) kóta cca 530 m n.m.

2. tlakové pásmo..............100 m3; 561,5/558,5 m n.m.

###### Tlakové poměry

1. pásmo

Kóty zastavěného terénu jsou v rozmezí 490 až 518 m n.m.

Min. hydrostatická tlak. výška		 530 - 518 = 12 m

Max. hydrostatická tlak. výška		 530 - 490 = 40 m

Z uvedeného plynou celkem vyhovující tlakové poměry, v nejvýše položených objektech mohou být minimální tlaky ne zcela vyhovující.

2. pásmo

Kóty zastavěného terénu jsou v rozmezí 518 až 530 m n.m.

Max. hydrostatická tlak. výška		 561,5 - 518 = 43,5 m

Min. hydrostatická tlak. výška		 558,5 - 530 = 28,5 m

Tlakové poměry v tomto pásmu jsou vyhovující.

### Vnorovice

Vnorovice nemají veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. Zemědělské objekty jsou zásobovány z vlastního zdroje ležícího na pravém břehu Vnorovického potoka.

### Nové Dvory

Nové Dvory nemají veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. Zemědělské objekty jsou zásobovány z vlastního zdroje.

### Nové Hobzí

Nemá veřejný vodovod, zásobování je zajištěno z vlastních studní.

### Janov

Objekty v lokalitě jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů.

Zdůvodnění přijatého řešení:

Zásobování vodou je stabilizováno pouze na území Starého Hobzí, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch. U místních částí – Vnorovice, Nové Dvory, Nové Hobzí a Janov – nejsou vybudovány veřejné vodovody. Pro Nové Dvory a Vnorovice je navržen koridor pro vodovod dle ZÚR JČ kraje pro napojení na systém S. Hobzí.

U Nového Hobzí a Janova zůstane stávající systém (studny) zachován.

##### b)  Odkanalizování a čištění odpadních vod

Stoková síť:

Ve Starém Hobzí je provedena soustavná kanalizace, která odvádí odpadní vody do ČOV. Kanalizace funguje jako jednotná, odvádí splaškové i dešťové odpadní vody. Dešťové vody jsou před ČOV odlehčeny do potoka. Stoková síť zahrnuje prakticky celou obec, pouze několik jednotlivých objektů není napojeno.

#### Čistírna odpadních vod:

je umístěna na jižním okraji obce na pravém břehu potoka Páčna. Jedná se štěrbinovou nádrž a za ní zařazený biofiltr, s náplní z plastových prvků

Je uvažováno s intenzifikací technologického procesu.

Pásmo ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod je nepravidelné – zakresleno v grafické části a plně respektuje stávající obytnou zástavbu.

### Vnorovice

Současný stav

Vnorovice mají částečnou dešťovou kanalizaci, zaústěnou do Vnorovického potoka. Kanalizace s největší pravděpodobností odvádí i některé splaškové odpadní vody, které odtékají přepady z jímek nebo septiků.

### Nové Dvory

Současný stav

Nové Dvory mají částečnou dešťovou kanalizaci, zaústěnou do místního potoka a požární nádrže. Kanalizace s největší pravděpodobností odvádí i některé splaškové odpadní vody, které odtékají přepady z jímek nebo septiků.

### Nové Hobzí

V Novém Hobzí není provedena kanalizace.

Janov:

Rekreační areál Janov má vlastní malou ČOV (typ KSB), jinak jímky na vyvážení.

Zdůvodnění přijatého řešení:

- koncepce odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je ve Starém Hobzí stabilizována

- jsou doplněny kanalizační sběrače pro doplnění stávající kanalizace

- na kanalizaci budou vybudovány čerpací stanice

- kanalizace napojené na čerpací stanice budou řešeny jako splaškové

- dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem (jednotná kanalizace, povrchový odtok)

- u rozvojových lokalit budou v max. míře uváděny dešťové vody do vsaku nebo budou kumulovány na pozemcích pro jejich další využití

- je navržena plocha pro rozšíření stávajícího areálu čistírny

- respektovat stávající i navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV

Vnorovice

Je navržena kanalizace, která bude umístěna v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Odpadní vody budou svedeny do navržené čistírny odpadních vod, pro kterou je vymezena územním plánem plocha.

Je navrženo pásmo ochrany prostředí kolem ČOV ve vzdálenosti 50 m.

Nové Dvory

Je navržena kanalizace, která bude umístěna v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Odpadní vody budou svedeny do navržené čistírny odpadních vod, pro kterou je vymezena územním plánem plocha.

Je navrženo pásmo ochrany prostředí kolem ČOV ve vzdálenosti 50 m.

Nové Hobzí

Je navržena kanalizace, která bude umístěna v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Odpadní vody budou svedeny do navržené čistírny odpadních vod, pro kterou je vymezena územním plánem plocha.

Je navrženo pásmo ochrany prostředí kolem ČOV ve vzdálenosti 35 m.

Janov

Odkanalizování je stabilizováno.

##### c)  Vodní toky a nádrže

Seznam toků

| název toku | správce toku |
| --- | --- |
| Moravská Dyje | Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provozní středisko Dačice |
| Páčna | Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provozní středisko Dačice |
| Vnorovický potok | Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provozní středisko Dačice |
| bezejmenné přítoky | Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provozní středisko Dačice |

Moravská Dyje:

Nejvýznamnějším vodním tokem řešeného území je řeka Moravská Dyje, která se spojuje území Rakouska u Raabsu s Rakouskou Dyjí. Moravská Dyje pramení asi 4 km jihovýchodně od Třeště ve výšce 635 m n.m. Její tok je dlouhý 68 km. Odvodňuje území o rozloze 630 km2.  Teče jižním směrem, protéká okolo Telče a Dačicemi. Řešeným územím protéká od severu k jihu po západní hranici řešeného území. Koryto toku je neupravené a meandruje v poměrně úzkém údolí. Jedná se o významný vodní tok (dle vyhlášky Mze č.267/2005).

Záplavové území Q100 včetně aktivní zóny záplavového území je zakresleno v grafické části.

Vyhlášené záplavové území

| vodní tok | kým | kdy | číslo jednací |
| --- | --- | --- | --- |
| Moravská Dyje | KÚ Jihočeského kraje | 05.01.2009 | KUJCK 28287/2008 OZZL/7 Wo |

Páčna:

je vodní tok, protékající jižní částí obce ve směru od východu k západu a ústí do Mor. Dyje. Koryto potoka je v dolním úseku upravené, jinak neupravené. Podle sdělení správce toku nejsou zde problémy, které by bylo nutno řešit pomocí zásahů do toku.

Nádrže:

V řešeném území se nacházejí malé vodní nádrže (rybníky), většinou využívané extenzivně k chovu ryb, v zastavěných částech se jedná o návesní rybníčky a požární nádrže. V k.ú. Vnorovice je zrušený rybník s porušenou hrází, ve Starém Hobzí je rovněž nevyužívaný původní rybník.

Zdůvodnění přijatého řešení:

Vodní toky

Nepředpokládají se žádné podstatné zásahy do koryt vodních toků. Obecně je nutno podél koryta vodního toku ponechat 6 a 8 m manipulační pruh. Nutná je stálá údržba koryt, zvláště malých místních toků, a je nutno dbát na jejich čistotu jak z důvodu zabezpečení spolehlivého průtoku, tak kvality prostředí.

Vodní nádrže

Umisťování rybníků ve volné krajině je přípustné.

Pro dočištění odpadních vod se navrhují biologické rybníky ve Starém Hobzí, Vnorovicích a Nových Dvorech.

##### d)  Zásobování elektrickou energií

#### Základní charakteristika

##### Nadřazené sítě a zařízení VVN

Zásobování el. energií je zajišťováno z nadřazeného energetického systému ČR. Řešeným územím neprocházejí trasy nadzemních vedení vvn.

##### Sítě a zařízení VN 22 kV

Řešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Dačice po napájecím nadzemním vedení 22 kV. Z nadzemních vedení jsou napojeny jednotlivé trafostanice obcí Staré Hobzí, Janov, Nové Hobzí, Nové Dvory a Vnorovice.

Sekundární síť nn je venkovního provedení na betonových, případně patkovaných sloupech. Její stav je většinou vyhovující až na některé části koncových větví.

Zdůvodnění přijatého řešení:

- byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn

- je navrženo posílení novou trafostanicí u sídel:

Staré Hobzí

Vnorovice

- ve S. Hobzí je navržena kabelizace části nadzemního vedení vn pro „vyčištění“ rozvojových ploch

- je navržena přeložka nadzemního vedení vn ve Starém Hobzí pro „vyčištění“ rozvojových ploch

- je navrženo propojení stávajících nadzemních vedení vn mezi Starým Hobzím a Janovem pro posílení systému

- pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí

- rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn

- trasy a podmínky ochranných pásem nadzemního vedení vn včetně trafostanic budou respektovány v navazujících řízeních

##### e)  Zásobování plynem

#### Základní charakteristika

##### VVTL a VTL plynovody

Řešeným územím neprocházejí trasy nadřazených sítí plynovodů.

##### STL plynovod

STL plynovod přivádí zemní plyn z VTL regulační stanice, která je umístěná mimo řešené území (obec Cizkrajov).

##### NTL plynovod

NTL plynovod není v řešeném území provozován.

Zdůvodnění přijatého řešení:

Koncepce zásobování plynem je stabilizována, ve Starém Hobzí se bude pro vytápění nadále v převážné míře využívat zemní plyn.

- dodávku zemního plynu bude v Jarošově nad Nežárkou a Matějovci zajišťovat stávající VTL regulační stanice

- místní část – Vnorovice – je navržena k plynofikaci. Do sídla bude přiveden zemním plyn STL plynovodem – je navržen koridor.

- v místních částech – Nové Dvory, Janov, Nové Hobzí – bude zachován stávající systém (pevná paliva, topné oleje, el. energie…).

- lokálně lze využívat alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, solární energii, biomasa...

- trasy a podmínky ochranných pásem STL plynovodů budou respektovány v navazujících řízeních

##### f)  Zásobování teplem

#### Základní charakteristika

V obci Staré Hobzí se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn.

V místních částech, které nejsou plynofikovány a kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně:

- pevné palivo

- elektrická energie

- topné oleje

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.

Zdůvodnění přijatého řešení:

- dodávku zemního plynu pro vytápění bude ve Starém Hobzí zajišťovat stávající VTL regulační stanice

- navržena je plynofikace Vnorovic

- ostatní sídla budou řešena lokálně (pevná paliva, topné oleje, el. proud, alternativní zdroje...)

##### g)	spoje a telekomunikace

###### Základní charakteristika

###### Pošta:

Pošta v obci je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky.

###### Dálkové kabely

Nutné je respektování kabelových tras. V grafické části jsou zakresleny pouze optické trasy.

Telefon

Telefonní spojení ve Starém Hobzí zajišťuje automatická telefonní ústředna s dostatečnou kapacitou.

Telefonní ústředna je digitální. Její kapacita je průběžně úměrně zvyšována podle potřeb, není proto limitujícím faktorem, který by omezoval rozvoj sítě. Na ústřednu jsou napojeny i místní části.

Telefonní rozvody v sídlech jsou kabelovány.

###### Telekomunikační zařízení

Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů.

##### h)	Radiokomunikace

###### Radioreléové trasy

Územím prochází radioreléová trasa.

Zdůvodnění přijatého řešení:

- území je z hlediska spojů stabilizované

- trasy a podmínky ochranných pásem telekomunikačních vedení a zařízení budou respektovány v navazujících řízeních

6.1.4.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev. Obec ležící v přechodové oblastí mezi kulturní zemědělskou krajinou jižní části Dačické kotliny a zalesněným územím na západě.

ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny a podmínky pro ochranu krajinného rázu.

S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném území. Změny ve využití v krajině jsou navrženy

### 6.1.4.1   VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

##### A)  Plochy vodní a vodohospodářské

V řešeném území je harmonický vztah vodních ploch s krajinou, veškeré stávající vodní plochy, toky i svodnice jsou respektovány. Nejsou navrhovány nové vodní plochy – jejich umístění v krajině je umožněno podmínkami využití území. Jsou navrženy pouze biologické rybníky, a to ve Starém Hobzí, Vnorovicích a Nových Dvorech.

##### B)  Plochy přírodní

Území je stabilizováno. Územní systém ekologické stability je vymezen na místní úrovni oborovou dokumentací. Navrženo je rozšíření ploch přírodních pro realizaci vložených biocenter do regionálního biokoridoru RK 93 jihovýchodně od Starého Hobzí.

##### C)  Plochy zemědělské

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy zemědělské výroby se snižují částečně v návaznosti na zastavěné území obce.

- v plochách zemědělské zóny je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení. ÚP navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch produkčních v návaznosti na zastavěná území.

##### D)  Plochy lesní

Plochy lesní jsou v území stabilizované.

- v ÚP není navrženo rozšíření lesních ploch.

##### E)  Plochy smíšené nezastavěného území – krajinnÁ ZELEŇ

Plochy extenzivně využívané již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les.

- V ÚP je navrženo mírné rozšíření této zóny, a to zejména formou realizace územního systému ekologické stability - biokoridorů

##### F)  Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území

##### G)  Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační

Jsou respektovány stávající stabilizované plochy:

6.1.4.2.   ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Řešené území zahrnuje katastrální území obce Staré Hobzí, Nové Dvory a Vnorovice. Obce se nachází v členité krajině údolí Moravské Dyje s poměrně vyrovnaným podílem lesní a zemědělské půdy. Dochovalo se zde roztroušeně několik lokalit s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Významným krajinným fenoménem, utvářejícím charakter okolní krajiny je převážně neregulovaný tok Moravské Dyje s břehovými porosty, místy přecházejícími v lužní lesíky. Tento biokoridor hraje významnou roli v ekologické stabilitě krajiny.

V krajině se v našem století hospodaří se stále se zdokonalující mechanizací, rozvoj chemie a její aplikace do hospodaření v lese a na zemědělské půdě zvyšuje výnosy, stejně tak se očekávalo od kolektivního zemědělství. Tyto aspekty zvyšování produkce hospodaření, však mají svou druhou stránku. Ta se projevuje hutněním půd, malou odolností monokultur proti škůdcům, zatěžováním oběhového řetězce cizorodými látkami a tím redukcí mnoha živočišných i rostlinných druhů na úkor plevelů. Dále to je ohromný nárůst škod způsobený vodní a větrnou erozí, nemluvě o snížení průchodnosti krajiny, její estetické hodnotě a mimoprodukčních funkcích.

K řešení těchto problémů má svou měrou přispět územní systém ekologické stability, který je zásadním garantem a nositelem informace o genetickém potenciálu řešeného území. To znamená obnovení původních dřevin v území, které zde mají přirozené podmínky pro svůj optimální vývoj a růst, zvýšení množství rozptýlené zeleně, snížení projevů vodní eroze ap. Návrh územního systému ekologické stability (dále ÚSES) by měl přinést stabilizaci území z hlediska ekologického a celkové zlepšení životního prostředí v území.

#### NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Z pohledu širších územních vazeb jsou regionálními a nadregionálními systémy v území reprezentovány převládající typy.

Na západě je podél Dyje vymezena větev regionálního biokoridoru RK 86, která propojuje regionální  biocentra Hejbalův mlýn a Mutenská obora a RK 87 (Mutenská obora - st. hranice). Od regionálního biocentra Mutenská obora (546) je vymezen přes Holubí vrch regionální biokoridor RK 89 k regionálnímu biocentru Dlouhá hora (545) Od tohoto biocentra je severním směrem vymezen regionální biokoridor RK 93.

Vymezený regionální ÚSES byl oproti oborové dokumentaci ÚSES a vymezení v platném územním plánu upraven tak, aby byla splněna podmínka Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nepřekročit vzdálenost 50 m oproti vymezení v grafické části ZÚR.

Součástí regionálních biokoridorů jsou vložená lokální biocentra, popsaná v následující kapitole.

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA

| Označení | Význam | Výměra | Popis | cílový stav společenstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBC 546 regionální biocentrum Mutenská obora | Regionální | 4 ha | V řešeném území je regionální biocentrum vymezeno pouze ve své nereprezentativní části - v údolí Dyje. Převažují extenzivně využívané nivní louky a břehové porosty s náletovými remízy a lesíky. Svahy jsou porostlé hospodářsky využívaným lesem. | Návrh opatření: v lesních porostech podporovat víceetážové, věkově i druhové různorodé porosty. Louky extenzivně využívat - kosit. |
| RBC 545 regionální biocentrum Dlouhá hora | Regionální | 43 ha | V řešeném území je RBC vymezeno na jihovýchodě území na lesní půdě. Převažují smrkové porosty (věkové rozpětí 2-148 let). Dále je zastoupena borovice, vtroušen buk, jedle, modřín, lípa, bříza a klen. | Návrh opatření: v lesních porostech podporovat víceetážové, věkově i druhové různorodé porosty. Při obnově podporovat listnáče na úkor smrku a borovice, formou kotlíků zavést při obnově jedli a buk. |

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY

| Označení | Význam | Délka | Popis | cílový stav společenstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK 86 a 87 regionální biokoridor | Regionální | 10000 m | Řeka Dyje je významným regionálním biokoridorem, což představuje významné postavení z hlediska důležitosti transportní trasy a charakteru biotopu. V praxi to znamená, že by se tok Dyje a její břehové porosty měly v rámci možností , co nejvíce přiblížit přírodnímu stavu. Tedy celková šířka biokoridoru cca 40m. | dosadba a nahrazování břehových porostů původními dřevinami (jasan ztep. a úzkolistý, dub letní, olše lepkavá, topol černý a odpovídající zastoupení keřů). |
| RK 93 regionální biokoridor | Regionální | 2000 m | Druhá regionální větev zasahuje do řešeného území na východě. Jedná se o propojení regionálního biocentra Dlouhá hora s biocentrem na severu, mezi obcemi Třebětice a Chlumec. Regionální biokoridor je ve své trase prokládán cca po 700 m lokálními biocentry o rozloze cca 3 ha (celkem jsou v této trase vymezena 4 lok. biocentra). | částečná realizace na orné půdě dosadbou |
| RK 89 regionální biokoridor | Regionální | v území 2900 m | Poslední regionální biokoridor propojuje regionální biocentrum Dlouhá hora přes Holubičí vrch s regionálním biocentrem Mutenská obora. Regionální biokoridor je ve své trase prokládán cca po 700 m lokálními biocentry o rozloze cca 2 ha (celkem jsou v této trase vymezena 2 lokální biocentra). |  |

#### LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje několik větví reprezentujících  základní typy ekosystémů v krajině. Jedná se o dva základní typy stanovišť. Část tras lokálních (místních) biokoridorů a biocenter je vymezena v návaznosti na vodní toky – v údolnicích, zahrnujících nejen vodní tok, nebo vodní plochy ale i stanoviště břehových porostů, pobřežních podmáčených luk a remízů.

Biocentra

Lokální biocentra (názvy biocenter dle Plánu lokálního ÚSES):

| identifikace | Název | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC 1 | Chaty | kulturní luční porosty s doprovodnými břehovými porosty podél toku | dodržet extenzivní využívání území s vyloučením aplikace anorganických hnojiv, pravidelně kosit, blokovat sukcesi prořezávkami náletů, přísevem zvyšovat druhovou rozmanitost lučních porostů. |
| LBC 2 | Moravská Dyje I | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 3 | Moravská Dyje II | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 4 | Moravská Dyje III | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 5 | Moravská Dyje IV | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 6 | Moravská Dyje VI | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 7 | Moravská Dyje VII | louky, břehové porosty. |  |
| LBC 8 | Nad Hejnickým | část lesního oddělení 654 C, převažuje smrk | obnovnými postupy zajistit zvyšování zastoupení jedle a listnáčů (buk, javor klen, rozvíjet i věkovou rozmanitost v rámci porostní skupiny! |
| LBC 9 | Pod Holubím vrchem | část lesního oddělení 646 A, převažuje smrk |  |
| LBC 10 | Holubí vrch | část lesního oddělení 634 B, převažuje smrk |  |
| LBC 11 | Sedlová | část lesního oddělení 641 F, převažuje buk |  |
| LBC 12 | U kříže | orná půda | nutno založit lesní biocentrum (jedle, buk, lípa, bříza)přes první fázi -zalučnění |
| LBC 13 | Kopec | orná půda |  |
| LBC 14 | U Hobzí | v údolí potoka Páčna s drobným rybníkem s nekvalitními břehovými porosty | zdravotní výběr v břehových porostech, na orné půdě vytvořit izolační pásmo luk v návaznosti na rybník |
| LBC 15 | U Starého Hobzí | lesí a luční porosty | zvyšovat zastoupení listnáčů, louky kosit |
| LBC 16 | Pod Chlumcem | louky, břehové porosty a část drobného lesního porostu | přirozený vývoj |
| LBC 17 | Velký les | Biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru RK 93. Vymezeno na lesní půdě, funkční. | obnovnými postupy zajistit zvyšování zastoupení jedle a listnáčů (buk, javor klen, rozvíjet i věkovou rozmanitost v rámci porostní skupiny! |

Biokoridory jsou identifikovány shodně s grafickou částí

| Označení | Popis | cílová společenstva, návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| LBK I | Biokoridor vymezený v katastru Vnorovice, podél horního úseku Vnorovického potoka. Zahrnuje navazující břehové porosty a louky. Funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit |
| LBK II | Biokoridor vymezený v katastru Vnorovice, podél spodního úseku Vnorovického potoka. Zahrnuje navazující břehové porosty a louky. Funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit |
| LBK III | Biokoridor vymezený v severní části katastru Staré Hobzí. Vymezen na lesní půdě podél vodního toku. Funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit |
| LBK IV | Biokoridor vymezený v severovýchodní části katastru Staré Hobzí částečně na lesní půdě, částečně vymezen k realizaci na zemědělské půdě. V úsecích menších jak 100 m (mezi lesními komplexy) je vymezen jako funkční i přes ornou půdu. | Do LHP a LHO zapracovat princip šetrného hospodaření, v rámci porostních skupin preferovat věkovou diverzitu a vyšší podíl melioračních druhů. V nelesní části založit. |
| LBK V | Biokoridor vymezený v katastru Staré Hobzí, podél dolního úseku potoka jihozápadně až jižně od obce. Zahrnuje navazující břehové porosty a louky. Funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit |
| LBK VI | Biokoridor vymezený v katastru Staré Hobzí, podél horního úseku potoka východně od obce. Zahrnuje navazující břehové porosty a louky, ve východní části vymezen na orné půdě. Částečně funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit V horní části údolnice realizovat výsadbou. |
| LBK VII | Biokoridor vymezený v katastru Nové Hobzí, v jižní části území. Biokoridor vymezen v jihozápadní části podél údolnice, východně již na lesní půdě. Funkční | Zachovat stávající využívání, louky kosit Do LHP a LHO zapracovat princip šetrného hospodaření, v rámci porostních skupin preferovat věkovou diverzitu a vyšší podíl melioračních druhů. |

#### INTERAKČNÍ PRVKY

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a umožňují existenci např. hmyzu, jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko sedmitečné - mšice).

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. V řešeném území mají vysoký význam s ohledem na zachovalost a přirozený průběh přírodních procesů tam, kde je nemožné nebo nerentabilní území obhospodařovat. Jedná se o doprovodnou zeleň cest, meze, kamenice, břehové porosty,  dále remízy, skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy, údolnice, apod. V území se k funkci ekologické připojuje i velice významná funkce krajinotvorná. Vymezeny jsou interakční prvky liniové, které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou a estetickou. Liniové interakční prvky jsou vymezeny zejména podél cest, drobných toků a komunikací. Obecně je vhodné při zpracování pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků a plochy orné půdy rozčlenit mezemi, polní cestou atp. a osázet doprovodnou zelení. Dále jsou navrženy obnovy a zakládání některých stromořadí podél komunikací. Minimální šířka IP jsou 3 m. Realizovat formou alejí, mezí s travinobylinnými porosty s keři, na výrazných místech solitéry, obnova kapliček, božích muk apod.

## 6.2.	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

Územním plánem nejsou vymezeny.

## 6.3.	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnít vyvlastění nebo předkupní právo

### 6.3.1.	Veřejně prospěšné stavby S moŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Stavby dopravní a technické infrastruktury byly vymezeny jako nejvhodnější z pohledu základní koncepce obsluhy řešeného a navazujícího území.

### 6.3.2.	Veřejně prospěšná opatření S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

Jsou vymezena pro doplnění prvků ÚSES a zajištění protierozních opatření na zlepšení poměrů v krajině.

### 6.3.3.	Veřejně prospěšnÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Jsou vymezeny pro stavby občanského vybavení, veřejných prostranství a veřejné zeleně.

### 6.3.4.	PLOCHY ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Nejsou vymezeny. Asanace z původního ÚPO byly již realizovány:

A1 – asanační úpravy spojené s přestavbou plochy pro podnikatelské aktivity (u hřbitova)

A2 – asanační úpravy spojené s úpravou křižovatky a zajištění dostatečného rozhledu (hlavní křižovatka silnic II/152 a III/4086 ve Starém Hobzí)

## 6.4.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

Jsou navrhovány pro občanskou vybavenost.

## 7.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a

## vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

### 7.1.   Koncepce Řešení A Vyhodnocení účelného využití

### zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení ploch

### ostatních zastavitelných ploch

Návrhové lokality jsou převzaty ze schváleného původního územního plánu a jeho změn.

Počet obyvatel k 31.12.2011 (SLBD 2011) byl 520 obyvatel, v posledních letech obec vykazuje stálý mírný úbytek obyvatel. Trvalý přírůstek se očekává až v průběhu realizování koncepce a záměrů, navržených v územním plánu, jimiž se obec snaží zastavit úbytek obyvatel a vytvořit v obci co nejlepší podmínky pro bydlení, tzn. dostupné nové pracovní příležitosti a dostatek ploch pro bydlení, sport a občanskou vybavenost. Cenová dostupnost pozemků, atraktivita a kvalita životního prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce v připravenosti pozemků pro výstavbu, jsou faktory, které jsou obcí podporovány pro zvýšení atraktivity obce. Zásadní roli zde sehrává prostorová lokalizace ve vztahu k silnému regionálnímu středisku Dačice.

Na základě těchto faktorů byl stanoven výhledový počet obyvatel v roce 2025 cca 700 obyvatel.

V obci převažuje zástavba rodinnými domy (158 trvale obydlených domů / z toho 150 trvale obydlený rodinných domů). Stavebně technický stav objektů je dobrý a vyhovující i když téměř 26 % domů je postaveno před rokem 1919. Průměrný počet osob na 1 obydlený byt  je 2,7 (v roce 2011). Navrhovaný počet osob na 1 byt je 2,3.

Bytový fond v řešeném území je stabilizovaný. V období od roku 2001 – 2011 bylo postaveno 12 domů, z toho 10 rodinných domů a 2 bytové domy. Nárůst počtu domů je cca 1,2%, což nekoresponduje s úbytkem obyvatel, ale dokazuje, že část bytového fondu je využívaná k rekreaci a že i místní obyvatelstvo usiluje o zvýšení svého bytového standardu.

Počet navržených RD v lokalitách je pouze orientační.

7.2.   VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ

#### Výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2011

| Ćásti obce Staré Hobzí | Počet obyvatel | Počet ekonomicky aktivních obyvatel | Počet domů | Počet bytů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staré Hobzí Vnorovice Nové Dvory Nové Hobzí | 520 z toho je 82 obyvatel do 15 roků, 363 je ve věku od 15 do 64 a 74 obyvatel je ve věku nad 65 let. V bilanci převažuje počet obyvatel v předproduktivním věku nad obyvatelstvem poprodukčním, což je příznivý stav pro rozvoj | 236 z toho je 28 nezaměstnaných a 113 vyjíždí z obce do zaměstnání | 219 úhrnem, z toho je 158 trvale obydlených a 150 trvale obydlených rodinných domů | 191 trvale obydlených, z toho je 159 v trvale obydlených rodinných domech |

Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025 je uvažovaný počet obyvatel 920 (jako sídlo, které patří do spádového obvodu města Dačice, má atraktivní okolí, dobrou občanskou vybavenost, historické památky a dobré dopravní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

#### Potřeba nových bytů do r. cca 2025:

počet obyvatel:		920

trvale obydlené byty:	400

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace):

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:

- počet domácností se bude zvyšovat

- nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců

- průměrnou velikost cenzové domácnosti lze očekávat 2,3 osob

- předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6%, čemuž odpovídá cyklus obnovy 170 let

- míra soužití zůstane na stejné úrovni

Dle této prognózy bude ve Starém Hobzí potřeba bytů:

- obložnost1)									2,3 osob/byt

- potřeba bytů pro 920 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:	360 bytů

920 : 2,3 = 400

10% ze 400 je cca 40

400 – 40 = 360

191 trvale obydlených bytů v roce 2011 – přirozený odpad 0,6% = 190 bytů

- cca do r. 2025 je potřeba							170 bytů

360 – 190 = 170 bytů

pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 170 nových bytů

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 326 bytů

V případě, že budeme uvažovat (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 100%; počet bytů v rodinných domech:	94 bj.

|  | počet bytů | obložnost | počet obyvatel | počet obyvatel / ha | průměrná velikost parcely* | cca potřebná plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 170 | 2,3 | 390 | - | 600 – 800 m2 | 11,00 |
| celkem | 170 | 2,3 | 390 | - | 600 – 800 m2 | 11,00 |

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků

- celková potřebná plocha:	11,00 ha + 20% (0,20 ha) = 11,20 ha

20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…)

v rámci ÚP Staré Hobzí jsou navrženy obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) o celkové výměře cca 11,20 ha

## 8.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska

## širších vztahů v území

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

| řešené území | k.ú. Staré Hobzí, k.ú. Vnorovice, k.ú. Nové Dvory, k.ú. Nové Hobzí |
| --- | --- |
| kód obce | 102 |
| počet obyvatel | 520 (sčítání v r. 2011) |
| Rozloha řešeného území | 2 469 ha |
| Kraj | Jihočeský |
| obec s rozšířenou působností | Dačice |
| obec s pověřeným obecním úřadem | Dačice |

Postavení obce v systému osídlení, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:

Řešené území se nachází na východním okraji Jihočeského kraje, v okrese Jindřichův Hradec. Leží mimo hlavní rozvojové oblasti a osy České republiky, přesto je dopravně dobře napojeno na Dačice, a odtud na Jindřichův Hradec a Telč.

Obec Staré Hobzí se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Dačice. Jako zájmové území lze označit území přilehlých obcí ve správním obvodu ORP s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami, jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále spád za rekreací, napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby řešeného území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na Dačice, Slavonice a Jemnici, dále na Telč, Jindřichův Hradec a Jihlavu.

Sousedící obce:

| k. ú. | Obec | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| k.ú. Václavov u Chvaletína | Písečné | západ |
| k.ú. Modletice | Písečné | jih |
| k.ú. Markéta | Písečné | jih |
| k.ú. Mutná | Cizkrajov | západ |
| k.ú. Holešice u Cizkrajova | Cizkrajov | západ |
| k.ú. Urbaneč | Peč | západ |
| k.ú. Chlumec u Dačic | Dačice | Sever |
| k.ú. Hradišťko u Dačic | Dačice | Sever |
| k.ú. Báňovice | Báňovice | východ |
| k.ú. Chvalkovice | Dešná | východ |
| k.ú. Bělčovice | Dešná | východ |
| k.ú. Panenská | Jemnice | východ |
| k.ú. Ostojkovice | Budíškovice | východ |

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.

Vývoj počtu obyvatel:

Ve Starém Hobzí došlo od zpracování původního územního plánu (620 obyvatel v roce 1991, 570 obyvatel v roce 2001) a posledního sčítání v roce 2011 k poklesu na 520 obyvatel a má stále klesající tendenci. Kvalitní životní prostředí, zvyšující se vzdělanost a stabilizované procento ekonomicky aktivních obyvatel patří k silným stránkám v oblasti sociodemografických podmínek rozvoje obce. Současně se začíná projevovat trend stárnutí obyvatel, roste počet poproduktivních obyvatel, v souladu s celorepublikovým vývojem. Stále však převažuje počet obyvatel v předproduktivním věku nad obyvatelstvem v poproduktivním věku. Věkový index je menší, než 1,0.

Návrh územního plánu vytváří podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jeho částech vymezením nových ploch pro bydlení, výrobu a sport.

KOOrdinace Využívání území z hediska širších vztahů v území:

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.

Ve schváleném územním plánu Dačic je navržen koridor pro umístění nadzemního vedení vvn 110 kV, který byl převzat z ÚP VÚC. Tento záměr však již není zahrnut do schválených ZÚR Jihočeského kraje, které řeší závazně vedení el. energie vvn – vzhledem k těmto skutečnostem není koridor v ÚP Staré Hobzí vymezen.

Vymezený regionální ÚSES byl oproti oborové dokumentaci ÚSES a vymezení v platném územním plánu upraven tak, aby byla splněna podmínka Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nepřekročit vzdálenost 50 m oproti vymezení v grafické části ZÚR.

## 9.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh ÚP Staré Hobzí – úprava územního plánu, nebyl zpracován na základě zadání, jedná se o tzv. překlopení, kde je původní schválený územní plán obce a jeho změny č.1 a č.2 převedeny do souladu s novým stavebním zákonem č.183 /2006 Sb., a jeho prováděcími vyhláškami a souladu s platnou dokumentací PÚR ČR 2008 a ZÚR Jihočeského kraje. Nové plochy nejsou navrhovány.

Dokumentace byla konzultována s obcí Staré Hobzí a s pořizovatelem – odborem stavební úřad městského úřadu Dačice.

## 10.   Výčet záležitostí nadmístního významu, které

## nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43

## odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje nejsou v územním plánu Staré Hobzí vymezeny.

# 11.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA zemědělský PŮDNÍ FOND A NA pozemky určené k plnění funkce lesa

# 11.1	Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

##### Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu (Metodické doporoučení  MMR a MŽP – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu, červenec, 2011).

#### Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky.

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu na převažující v jihovýchodní části území.

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A).

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny:

HPJ 15. Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením

HPJ  29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

HPJ  32. Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

HPJ  34. Kambizemě    dystrické,     kambizemě    modální    mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,  rulách, svorech a fylitech, středně těžké  lehčí až středně  skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu

HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

HPJ  40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

HPJ  44. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích),  středně těžké,  těžší ve  spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření

HPJ  50. Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

HPJ 68. Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim

HPJ 71. Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv

#### Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu – zastavitelné plochy , označené písmenem „Z“ a pořadovým číslem.  Rozvojové transformační plochy (přestavbové) jsou zahrnuty do vyhodnocení pouze v případě, že se v rámci plochy nachází zemědělská půda. Označené jsou písmenem „P“ a pořadovým číslem. Lokality záboru ZPF - nezastavitelné plochy - jsou označeny pouze číslicemi.

V tabulce obsahující jednotlivé zastavitelné plochy (Z x a P x)  a plochy změn v krajině, jsou uvedeny všechny rozvojové plochy. Celkové souhrny v tabulce „Souhrnné údaje o záboru ZPF“ jsou provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu (i částečně). Lokality bez dopadu do ZPF jsou tedy uvedeny v tabulce na konci kapitoly. Souhrn lokalit bez dopadu do ZPF je uveden v bodu „Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území“ odůvodnění záboru ZPF.

Celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.

Souhrnné údaje o záboru ZPF

(v ha)

|  | zábor ZPF | orná půda | TTP | vinice | zahrady | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. | meliorace | výměra celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bydlení | 10,76 | 8,96 | 0,16 | 0 | 1,64 | 0 | 3,64 | 0 | 0 | 1,82 | 5,3 | 0,4 | 10,76 |
| dopravní infrastruktura | 0,83 | 0,65 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,11 | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0,99 |
| občanské vybavení – tělovýchova a sport | 5,33 | 5,01 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0,08 | 2,46 | 0,82 | 0,62 | 0,34 | 5,64 |
| plochy vodní a vodohospodářské – biologická nádrž | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0,42 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 |
| sídelní zeleň | 35,71 | 34,51 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 7,27 | 20,84 | 3,45 | 3,86 | 0 | 35,71 |
| smíšená obytná | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,47 |
| technická infrastruktura | 1,73 | 1,68 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0,57 | 0,54 | 0 | 3,03 |
| veřejné prostranství | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0,88 |
| výroba a skladování | 14,65 | 14,4 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1,56 | 3,39 | 0 | 2,95 | 2,4 | 14,91 |
| Celkový součet | 70,57 | 65,58 | 3,01 | 0 | 1,98 | 0 | 12,36 | 9,64 | 26,69 | 6,88 | 15,00 | 3,14 | 76,07 |

Navrhováno je cca 70,57 ha záboru ZPF. Zábor vysoce chráněných půd (I. a II. tř.o.) dosahuje hodnoty cca 26 ha.

#### Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Areály pro zemědělskou výrobu nejsou navrhovaným řešením narušeny. Zemědělská prvovýroba je v řešeném území zachována v bývalých střediscích JZD

#### Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

#### Opatření k zajištění ekologické stability

V území je zpracován Plán lokálního územního systému ekologické stability, který výrazně nekoliduje s rozvojem navrženým v územním plánu. V územním plánu bylo respektováno řešení ÚSES dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Nejvyšší nároky na zábor zemědělské půdy má regionální biokoridor RK93 na východě katastru Starého Hobzí. Biokoridor je nutné založit na orné půdě. (cca 13 ha), včetně vložených biocenter.

Vymezený regionální ÚSES byl oproti oborové dokumentaci ÚSES a vymezení v platném územním plánu upraven tak, aby byla splněna podmínka Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nepřekročit vzdálenost 50 m oproti vymezení regionálního ÚSES v grafické části ZÚR. Z tohoto důvodu byl upraven rozsah některých neexistujících a navržených skladebných částí ÚSES (např. lokality změn v krajině 1, 5, 2, 7, 18), kde bylo nutno nadřadit obecnou zásadu řešení rozvojových lokalit, a to eliminování vzniku nevhodně obhospodařovaných ploch, této podmínce definované v ZUR JČ. Navržené řešení je tak kompromisem těchto podmínek.

Ostatní skladebné části lokálního ÚSES jsou vymezeny převážně v údolnicích, podél vodních toků a jejich realizace nepředpokládá zalesnění, ale udržování lučních porostů kosením, popřípadě dosadbu břehových porostů. Ve volné krajině je územní systém ekologické stability navržen ve své optimální podobě, ale při realizaci komplexních pozemkových úprav může dojít k mírným úpravám v trasování prvků.

Pro prvky ÚSES nejsou navrhovány rozvojové plochy. Realizace interakčních prvků je možná v rámci protierozních opatření, resp ploch zemědělských.

Na základě požadavku odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (č.j.KUJCK 12626/2012 OZZL/Kul ze dne 17.5.2012 nejsou součástí vyhodnocení záboru ZPF navržené plochy nezastavitelného území (plochy přírodní, krajinná zeleň a plochy smíšené zemědělské)

#### Síť zemědělských účelových komunikací

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny. R

Pro posílení atraktivity území jsou navrčeny cyklotrasy, které jsou však vedeny v ose stávajících cest, bez dopadu do záboru ZPF

#### Investice do půdy

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, na části ploch. Návrhové plochy nenaruší tento systém v jeho funkčnosti.

V návaznosti na řešené plochy jsou realizována odvodnění a závlahy zemědělské půdy. Jedná se o odvodnění ploch orné půdy rovnoměrně po řešeném území.

Navrhovaná zástavba ovlivní meliorace v zastavitelných lokalitách Z6, Z15 a Z42 zejména v návaznosti na zastavěné území Vnorovic.

#### Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami a ve třídě ochrany I a II

Lokality pro bydlení byly řešeny návrhem dostavby enkláv zemědělské půdy v zastavěném území nebo těsné návaznosti. Tyto lokality jsou zařazeny prioritně do I. etapy výstavby.

Strategické a kapacitní plochy pro rozvoj bydlení, které reagují na trvající  zájem o výstavbu jsou situovány na východní a severovýchodní části obce, kde je již část ploch realizována.

Plochy pro výrobní služby a výrobní aktivity jsou situovány v návaznosti na historické plochy průmyslové výroby, případně v návaznosti na areály zemědělských družstev, které se postupem doby transformovaly do smíšených funkcí výroby a komerčních aktivit.

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena v rozsahu 5,77 ha. Následující lokality jsou navrženy na nezemědělské půdě a nezvyšují tak nárok na zábor ZPF:

| identifikace lokality bez dopadu do ZPF | navrhované využití | katastr | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 | občanské vybavení - komerční | Staré Hobzí | 0,15 |
| P4 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | 0,02 |
| P5 | veřejné prostranství | Staré Hobzí | 0,03 |
| Z12 | rekreace individuální | Staré Hobzí | 1,36 |
| Z13 | rekreace individuální | Vnorovice | 1,08 |
| Z17 | veřejné prostranství | Staré Hobzí | 0,28 |
| Z22 | veřejné prostranství | Nové Hobzí | 0,02 |
| Z47 | dopravní infrastruktura | Vnorovice | 0,02 |
| Z48 | dopravní infrastruktura | Nové Dvory | 0,02 |
| Z52 | technická vybavenost | Staré Hobzí | 0,05 |
| Z54 | technická infrastruktura | Staré Hobzí | 1,3 |

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. Část těchto ploch je navržena k zástavbě, a to pro bydlení formou dostavby proluk.

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby nejsou navrženy. Postupně dochází k obnově domovního fondu, historické obytné objekty jsou využívány v poslední době spíše pro rekreační účely – chalupy.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci: Navrhované lokality mají vazbu na platný územní plán a nenavrhují lokality nad rámec odsouhlasených. Celková plocha záboru ZPF je relativně navýšena i díky změněnému způsobu  vymezení ploch pro dopravu a zahrnutí ploch pro realizaci ÚSES.

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Prostupnost krajiny je řešena vymezením účelových ploch pro dopravu, případě návrhem veřejných prostranství v rámci zastavitelného území.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. Podíl zemědělských ploch zařazených do I. nebo II. třídy ochrany činí 26 ha.

## 11.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

##### Všeobecné údaje o lesích

###### Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost

Lesnatost v území je průměrná. V širším územním obvodu je zastoupení lesních  porostů vysoké, je soustředěno do větších lesních celků na západní a východní hranici území.

###### Členění lesů podle kategorií

V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské.

###### Věková a druhová skladba

Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku a borovice, s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby.

##### Navrhovaná opatření, vyhodnocení

Zábor ploch lesa se navrhuje na severozápadě území (Z13) a západě (Z12) v údolí Dyje, formou doplnění stávající chatové lokality. Jihovýchodně od Starého Hobzí je navrhována lokalita pro sport a rekreaci, která částečně zasahuje do lesních porostů Strážného kopce.

lokalita č. Z12,Z13 - navrhován je trvalý zábor PUPFL pro plochu rekreace západně a severozápadně od Starého Hobzí v zalesněném svahu nad Dyjí. Navrhováno je rozšíření stávající enklávy rekreačních chat. Předpokládá se rozšíření výstavby do stávajícího lesního porosty budou zachovány.

Zásah navrhovaného rozsahu nenaruší stabilitu porostů, předpokládá se vymezení stávajících porostů do kategorie lesa zvláštního určení (lesy příměstského charakteru – rekreační).

lokalita č. Z15 - navrhován je trvalý zábor PUPFL pro plochu rekreace jihovýchodně od Starého Hobzí.

Zásah navrhovaného rozsahu nenaruší stabilitu porostů, předpokládá se odtěžení části porostů navazujících od severu.

| číslo lokality | funkční typ | kategorie lesa | dotčené lesní porosty (identifikace pouze pro LČR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oddělení | díl | porostní skupina | LT | požadovaná výměra záboru(ha) |
| Z12 | Rekreace | hospodářský |  |  |  | 4K2 | 1,36 |
| Z13 | Rekreace | hospodářský | 601 | E | 9, 9a,11 | 0Z1 4K2 4D4 | 1,08 |
| Z15 | sport a rekreace | hospodářský |  |  |  | 4K5 | 0,16 |
| CELKEM | 2,60 |

###### Vymezení staveb veřejně prospěšných

Lokality záboru PUFFL nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

#### 11.3.   TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT (v ha)

| číslo | způsob využití plochy | katastrální území | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) | Investice do půdy (ha) | celková výměra plochy | vazba na platný ÚP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | orná půda | TTP | vinice | zahrady | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |  |
| Z1 | bydlení | Staré Hobzí | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | B4 |
| Z2 | bydlení | Staré Hobzí | 2,22 | 2,22 |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  | 2,22 | B5, Z4 |
| Z3 | bydlení | Staré Hobzí | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 | 1,06 |  | 2,88 | B6, Z6 |
| Z4 | bydlení | Staré Hobzí | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  | 0,17 | B8 |
| Z5 | bydlení | Staré Hobzí | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,22 | B15 |
| Z6 | bydlení | Vnorovice | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,4 | 0,99 | B1 |
| Z6a | bydlení | Vnorovice | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,64 | B1 |
| Z6b | bydlení | Vnorovice | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 | B1 |
| Z6c | bydlení | Vnorovice | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,23 | B1 |
| Z7 | bydlení | Vnorovice | 1,23 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  | 1,23 | B16 |
| Z8 | bydlení | Nové Dvory | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 1,25 | B2, D6 |
| Z9 | bydlení | Nové Dvory | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 | B3 |
| Z11 | bydlení | Nové Hobzí | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,16 | B15 |
| bydlení Celkem |  | 10,76 | 8,96 | 0,16 | 0 | 1,64 | 0 | 3,64 | 0 | 0 | 1,82 | 5,3 | 0,4 | 10,76 |  |
| Z44 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,13 |  | 0,15 | plocha koridoru pro umístění stavby vymezena v rozsahu 0,48 ha |
| Z45 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,1 |  | 0,25 | plocha koridoru pro umístění stavby vymezena v rozsahu 0,65 ha |
| Z47 | dopravní infrastruktura | Vnorovice | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | D3 |
| Z48 | dopravní infrastruktura | Nové Dvory | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | D5 |
| Z49 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,28 | D20 |
| Z50 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,07 |  |  | 0,18 | D23 |
| Z51 | dopravní infrastruktura | Nové Hobzí | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,07 | D21 |
| P4 | dopravní infrastruktura | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | Z7 |
| dopravní infrastruktura Celkem |  | 0,83 | 0,65 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,11 | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0,99 |  |
| P3 | občanské vybavení - komerční | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | O1 |
| občanské vybavení - komerční Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |  |
| Z14 | občanské vybavení – tělovýchova a sport | Staré Hobzí | 2,73 | 2,73 |  |  |  |  | 0,19 | 0,08 | 2,46 |  |  |  | 2,73 | R6 |
| Z15 | občanské vybavení – tělovýchova a sport | Staré Hobzí | 2,28 | 2,28 |  |  |  |  | 1,16 |  |  | 0,82 | 0,3 | 0,34 | 2,44 |  |
| Z16 | občanské vybavení – tělovýchova a sport | Nové Dvory | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,47 | R5 |
| občanské vybavení – tělovýchova a sport Celkem |  | 5,33 | 5,01 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 0,08 | 2,46 | 0,82 | 0,62 | 0,34 | 5,64 |  |
| Z59 | plochy vodní a vodohospodářské – biologická nádrž | Vnorovice | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
| Z60 | plochy vodní a vodohospodářské – biologická nádrž | Nové Dvory | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,19 | N3 |
|  | plochy vodní a vodohospodářské – biologická nádrž Celkem |  | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0,42 |  |
| Z57 | plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy | Staré Hobzí | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,22 | N6 |
| Z58 | plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy | Staré Hobzí | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 | N7 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy Celkem |  | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 |  |
| Z12 | rekreace individuální | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | R3 |
| Z13 | rekreace individuální | Vnorovice | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
| rekreace individuální Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 |  |
| Z23 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  | 0,34 | Z13 |
| Z24 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 1,47 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  | 1,47 | Z11, D24 |
| Z25 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 | Z14 |
| Z26 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 30,26 | 30,26 |  |  |  |  |  | 6,13 | 20,71 | 3,42 |  |  | 30,26 | Z9 |
| Z27 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 1,54 | 1,54 |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  | 0,4 |  | 1,54 | Z12 |
| Z28 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 1,17 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  | 1,17 | Z10 |
| Z29 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 | V5 |
| Z30 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | V4 |
| Z31 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | Z8 |
| Z32 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | Z5 |
| Z33 | sídelní zeleň | Staré Hobzí | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,13 |  |  |  | 0,32 | V8 |
| Z36 | sídelní zeleň | Nové Hobzí | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 | Z10 |
| sídelní zeleň Celkem |  | 35,71 | 34,51 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 7,27 | 20,84 | 3,45 | 3,86 | 0 | 35,71 |  |
| P1 | smíšená obytná | Staré Hobzí | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,19 | V4 |
| P2 | smíšená obytná | Staré Hobzí | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
| smíšená obytná Celkem |  | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,47 |  |
| Z53 | technická infrastruktura | Nové Hobzí | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 | T2 |
| Z54 | technická infrastruktura | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| Z55 | technická infrastruktura | Staré Hobzí | 0,54 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  | 0,54 | V6 |
| Z56 | technická infrastruktura | Staré Hobzí | 1,14 | 1,14 |  |  |  |  |  | 0,62 |  | 0,52 |  |  | 1,14 |  |
| technická infrastruktura Celkem |  | 1,73 | 1,68 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0,57 | 0,54 | 0 | 3,03 |  |
| Z52 | technická vybavenost | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | T1 |
| technická vybavenost Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |  |
| Z17 | veřejné prostranství | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | D17 |
| Z18 | veřejné prostranství | Vnorovice | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,17 | B1 |
| Z19 | veřejné prostranství | Vnorovice | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,27 | D28 |
| Z20 | veřejné prostranství | Nové Dvory | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,07 | D6 |
| Z21 | veřejné prostranství | Nové Dvory | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | Z3 |
| Z22 | veřejné prostranství | Nové Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | D21 |
| P5 | veřejné prostranství | Staré Hobzí | nemá dopad do ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | D18 |
| veřejné prostranství Celkem |  | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0,88 |  |
| Z37 | výroba a skladování | Staré Hobzí | 8,23 | 8,23 |  |  |  |  | 6,55 | 1,3 | 0,38 |  |  |  | 8,23 | V8 |
| Z38 | výroba a skladování | Staré Hobzí | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  | 0,84 | V5 |
| Z39 | výroba a skladování | Staré Hobzí | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 0,95 | V4 |
| Z40 | výroba a skladování | Staré Hobzí | 1,13 | 0,98 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  | 1,28 | V6 |
| Z41 | výroba a skladování | Staré Hobzí | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,14 | V7 |
| Z42 | výroba a skladování | Vnorovice | 3,01 | 3,01 |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  | 2,4 | 3,01 | V1, V9 |
| Z43 | výroba a skladování | Nové Dvory | 0,46 | 0,39 | 0,07 |  |  |  | 0,2 | 0,26 |  |  |  |  | 0,46 | V3 |
| výroba a skladování Celkem |  | 14,65 | 14,4 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1,56 | 3,39 | 0 | 2,95 | 2,4 | 14,91 |  |
| Celkový součet |  | 70,57 | 65,58 | 3,01 | 0 | 1,98 | 0 | 12,36 | 9,64 | 26,69 | 6,88 | 15,00 | 3,14 | 76,07 |  |

## 12.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ

###### K návrhu nebyla ve stanovené lhůtě uplatněna žádná námitka.

## 13.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

###### K návrhu nebyla ve stanovené lhůtě uplatněna žádná připomínka.

Poučení:

Proti územnímu plánu Staré Hobzí nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek. Rozhodnutí o vydání územního plánu se oznamuje veřejnou vyhláškou na úředních deskách OÚ Staré Hobzí a MěÚ Dačice. Územní plán nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení této vyhlášky.

…………….……............					…………………………

Jaroslav Novák						          Kamil Rod

místostarosta						           starosta

otisk razítka obce

UPOZORNĚNÍ:

Územní plán Staré Hobzí včetně dokladové části bude uložen na Obecním úřadě Staré Hobzí, územní plán bude dále uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Dačice a na odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje.

# Footnotes

V  územně technickém podkladu jsou číselně značeny skladebné části (regionální a nadregionální) v rámci celé České republiky, přičemž nadregionální biokoridory jsou označeny písmenem K a regionální RK.

1)	Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR).

Obložnost bytů v řešeném území by se měla výrazně snížit z dnešní hodnoty cca 2,7 na 2,3 k roku 2025. Navržená hodnota 2,3 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Nízká hodnota navíc vyplývá ze snahy posilovat bydlení městského charakteru (na úkor bydlení venkovského a související negativní suburbanizace) a zvýšení standardu bydlení.